## Slide 1
C2.2021.K.11
Hanif Muhammad Dhiya Ulhaq (13018019)
Prama Pradipta Andrisi (13018032)
STUDI KINETIK DAN SIMULASI KONSEPTUAL REAKTOR PRODUKSI BIOAVTUR
Pembimbing
Dr. Ir. IGBN Makertiharta
Dr. Haryo Pandu Winoto
TK4092 Penelitian Teknik Kimia I

## Slide 2
OUTLINE
Tahapan penelitian
Dasar pemodelan
Variasi percobaan
Jadwal kerja .
Metodologi Penelitian
02
Latar belakang
Tujuan dan sasaran penelitian
Ruang lingkup penelitian
Pendahuluan
01

## Slide 3
Pendahuluan

## Slide 4
Konsumsi avtur 2015[1] : 4336,6 juta L
2018 : 5717,7 juta L
(naik 31,8% dalam 3 tahun)
Impor avtur 2018[1] : 1518 juta L
(26,5% dari konsumsi avtur)
Salah satu bahan bakar alternatif : bioavtur dari minyak nabati.
Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006[2] (produksi : 31 juta ton)
Kandungan utama PKO adalah asam laurat (C12) dan asam miristat (C14)
Proses produksi bioavtur : Hidrodeoksigenasi (HDO) dan Hidroisomerisasi.
Diperlukan simulasi HDO asam laurat dalam proses produksi bioavtur.
LATAR BELAKANG
4
[1] Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Handbook of Energy & Economics Statistics of Indonesia 2019.
[2] Sequiño, A. C., dan Magallon-Avenido, J. (2015). IAMURE International Journal of Ecology and Conservation, 13(1).

## Slide 5
AVTUR
Properti | Jet-A1a | Jet Ab | JP-8c
Densitas pada 15 oC, (kg/m3) | 775-840 | 775-840 | 775-840
Flash Point (oC) | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38
Titik Beku (oC) | ≤ -47 | ≤ -40 | ≤ -47
a Spesifikasi dari DEF STAN 91-91 |  |  | 
b Spesifikasi dari ASTM D |  |  | 
c Spesifikasi dari MIL-DTL-83133E |  |  | 
Tabel 1. Spesifikasi avtur[2]
Jenis avtur : Jet-A (AS), Jet-A1 (di luar AS), JP-8 (militer)
Karakteristik umum avtur[1] :
Tidak berwarna
Relatif tidak volatil
Komposisi rata rata C12,5H24,4 ,massa molar 175 g/ mol
Rentang rantai karbon avtur C9-C15
5
[1] Goodger, E., dan Vere, R. (1985): Aviation Fuels Technology, Macmillan Publishers Ltd, Hampshire and London.
[2] Nelson, E. S., dan Reddy, D. R. (2017): Sustainable Energy Developments, Taylor & Francis Group, London.

## Slide 6
Tahun | Umpan | Maskapai Penerbangan | Kandungan Bioavtur | Rute konversi
2008 | Kelapa & Babassu | Virgin Atlantic | 20% | Oil to jet
2008 | Minyak jarak | Air New Zealand | 50% | Oil to jet
2009 | Camelina | KLM | 50% | Oil to jet
2011 | Waste cooking oil | KLM | 50% | Oil to jet
2011 | Waste cooking oil | Air France | 50% | Oil to jet
2011 | Minyak jarak | AeroMexico | 30% | Oil to jet
2011 | Alga | Continental Airlines |  | Alcohol to jet
2013 | Palm oil & waste cooking oil | China Eastern Airlines |  | Oil to jet
Indonesia???
Tabel 2. Perkembangan bioavtur[1]
BIOAVTUR
6
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..

## Slide 7
Minyak kelapa sawit, jagung, kelapa
Minyak jelantah, minyak jarak
Alga
Gas CO & H2, cahaya matahari, organisme yang gennya dimodifikasi
Umpan : edible
Kelebihan : murah dan sustainable
Kekurangan : Persaingan dengan industri pangan, persaingan lahan, tanah dan air dengan tanaman pangan
1st Gen
Umpan : non-edible yaitu tanaman energi dan waste biomass
Kelebihan : Tidak ada persaingan dengan tanaman & industri pangan, murah
Kekurangan : komposisinya bervariasi (minyak jelantah)
2nd Gen
Umpan : Alga
Kelebihan : tidak memerlukan lahan yang luas
Kekurangan : belum feasible secara ekonomi sampai saat ini, masalah dalam budidaya, pemanenan dan ekstraksi minyak tidak efisien
3rd Gen
Umpan : organisme yang gennya dimodifikasi, bukan makhluk hidup
Kelebihan : lebih ramah lingkungan
Kekurangan : biayanya mahal, membutuhkan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih
4th Gen
JENIS UMPAN BIOAVTUR
7
Sumber : Doliente dkk. (2020) : Frontiers in Energy Research, 8(July), 1–38.

## Slide 8
Proses konversi oleokimia seperti hidroproses lipid dari minyak nabati. Sampai tahun 2020, HEFA satu satunya rute produksi bioavtur yang diimplementasikan pada skala industri
HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids)
Gambar 1. Proses HEFA[1]
RUTE PRODUKSI BIOAVTUR
8
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..
1
4
2
3
5
6
Distillation

## Slide 9
Hidrogenasi TG
A
Dekarboksilasi (DCO2)
B
Hidrodekarbonilasi (DCO)
C
Hidrodeoksigenasi (HDO)
D
A
B
C
D
Gambar 2 Skema umum reaksi deoksigenasi trigliserida[1]
9
[1] Sotelo-Boyas, R., Trejo-Zarraga, F., dan Jesus Hernandez-Loyo, F. de (2012): Hydroconversion of Triglycerides into Green Liquid Fuels, Hydrogenation.
HIDROGENASI & DEOKSIGENASI

## Slide 10
Asam Lemak | Struktur | % massa |  |  |  |  | 
 |  | Palm | Rapeseed | Jarak | Sunflower | PKO | Kelapa
Asam Kaprilat | C8:0 | - | - | ­- | - | 3,3 | ­7,6
Asam Kuprat | C10:0 | - | - | - | - | 3,5 | 5,5
Asam Laurat | C12:0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,7
Asam Miristat | C14:0 | 0,7 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 19,9
Asam Palmitat | C16:0 | 36,7 | 4,8 | 15,9 | 6,2 | 8,5 | -
Asam Palmitoleat | C16:1 | 0,1 | 0,33 | 0,9 | 0,1 | - | -
Asam Stearat | C18:0 | 6,6 | 1,89 | 6,9 | 3,7 | 2,4 | 2,7
Asam Oleat | C18:1 | 46,1 | 61,9 | 41,1 | 25,2 | 15,4 | 6,2
Asam Linoleat | C18:2 | 8,6 | 19,8 | 34,7 | 63,1 | 2,4 | 1,6
Asam Linolenat | C18:3 | 0,3 | 9,21 | 0,3 | 0,2 | - | -
Asam Arakidat | C20:0 | 0,4 | 0,62 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -
Asam Gadroleat | C20:1 | 0,2 | 1,41 | 0,2 | 0,2 | - | -
Kandungan utama PKO adalah asam laurat dan asam miristat yang sudah sesuai dengan rentang panjang rantai hidrokarbon avtur, sehingga tidak diperlukan cracking.
Tabel 3. Kandungan asam lemak dalam berbagai minyak nabati[1],[2],[3], dan [4]
MINYAK NABATI
10
[1] Khan dkk. (2019). Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 140(January), 1–24.
[2] Noriega dkk. (2020). Chinese Journal of Chemical Engineering, 28(6), 1670–1683.
[3] Orsavova, dkk. (2015). Internatiomal Journal of Molecular Sciences, (16), 12871–12890.
[4] Mancini dkk. (2015)., Molecules, 20(9), 17339–17361.

## Slide 11
Aktivitas hidrogenasi Ni>Co Aktivitas hidrogenasi Pt>Pd>Ni
Mo juga terbukti efektif dalam proses hydrotreating
Pt dan Pd jarang digunakan karena mahal, Ni lebih sering digunakan karena lebih murah dan melimpah
KATALIS HDO
11
CoMo/Al2O3 dan NiMo/Al2O3 adalah katalis yang umum digunakan untuk HDO[1]
Katalis CoMo menghasilkan produk olefin karena aktivitas hidrogenasi yang lebih rendah[2]
Katalis NiW lebih menyukai jalur DCO dan DCO2[2]
Katalis tidak berpenyangga => selektivitas HDO [3]
Deaktivasi katalis HDO disebabkan oleh : 1. Kenaikan T (reaksi HDO bersifat eksotermal)[4] 2. Tekanan uap air (produk samping HDO)[5] 3. Penutupan pori oleh deposit karbon[6]
[1] Mohammad dkk. (2013) : Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22(X), 121–132.
[2] Toba dkk. (2011) : Catalysis Today, 164(1), 533–537.
[3] Zhang dkk. (2014) : “Applied Catalysis B, Environmental,” 150–151, 238–248.
[4] Ancheyta. (2016) : John Wiley and Sons, Hoboken.
[5] Laurent dan Delomn. (1994) : Studies in Surface Science and Catalysis, 88(C), 459–466.
[6] Jenistova dkk . (2017). Chemical Engineering Journal.

## Slide 12
Contoh Visualisasi Efek Kondisi Operasi
Temperatur
Gambar 3 Efek temperatur terhadap DO PKO pada
P = 50 bar dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
12
Gambar 4 Efek tekanan terhadap DO PKO pada
T = dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
Tekanan
LHSV
Gambar 5 Efek LHSV terhadap DO PKO pada
T = 300 oC dan P = 50 bar dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
[1] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196.

## Slide 13
Tujuan Penelitian
Sasaran Penelitian
Membuat model matematika proses dan melakukan optimasi parameter operasi untuk reaksi HDO asam laurat secara kontinu pada reaktor pipa berdaur ulang yang dioperasikan secara adiabatik.
Membuat model matematika simulasi proses HDO asam laurat dalam reaktor pipa berdaur ulang yang dioperasikan secara adiabatik menggunakan software python.
Mengevaluasi rasio daur ulang agar mencapai konversi dan selektivitas HDO yang optimal sambil menjaga reaktor tidak runaway
Mengevaluasi temperatur umpan agar mencapai konversi dan selektivitas HDO yang optimal
Mengevaluasi kecepatan ruang reactor (LHSV) agar mencapai konversi HDO yang optimal
13

## Slide 14
Ruang Lingkup Penelitian
Umpan yang digunakan pada simulasi proses HDO adalah asam laurat
Katalis yang digunakan pada simulasi proses HDO adalah NiMo/Al2O3.
Tekanan operasi adalah 30 bar
Rasio H2/asam laurat = 150 v/v (Nm3 gas H2/ m3 asam laurat cair)
Dimensi reaktor yang digunakan adalah reaktor pipa hydrotreater RU II-Dumai dengan L = 3 m, D = 1,6 m, dan V = 6 m3 (Subagjo dan Ulfah, 2013).
Reaktor pipa beroperasi secara ideal
Bahasa pemrograman:
14

## Slide 15
Metodologi

## Slide 16
Tahapan Penelitian & Jadwal Kerja
Simulasi dan Pemaparan hasil
Pengolahan data kinetika HDO
Pembuatan neraca massa dan energi reaktor
Pembelajaran Python
Penulisan model reaktor dalam Python
Pengecekan program
Modifikasi program
Perlakuan variasi simulasi
Analisis performa reaktor
Pemaparan hasil
Instalasi Python
Pengumpulan data literatur (kinetika reaksi HDO LA, Cp senyawa, HR, Mr senyawa)
Penulisan program
Pemodelan reaktor
Tahap awal
Pengujian program
Studi Literatur dan Pengumpulan Data
Instalasi Python, pengumpulan data, pemodelan reaktor
Simulasi Reaktor
Perlakuan variasi kondisi operasi, analisis performa reaktor HDO
Pembuatan Program
Penulisan program, pengujian program
16
Minggu 1
Minggu 2 - 3
Minggu 2 - 7
Minggu 7(2) - 8(15)
Minggu 7 - 15
(Target: Program selesai)
(Target: Model reaktor selesai)
(Target: Data sudah lengkap)
(Target: Penelitian selesai)

## Slide 17
Tahapan Pemodelan
Instalasi Software dan Pengumpulan Data
Data literatur: Data kinetika reaksi, data kapasitas panas senyawa, data panas reaksi
Software:
Pengolahan Data dan Pemodelan Reaktor
Neraca massa dan energi reaktor:
17

## Slide 18
Contoh Pemodelan (1)
Data Referensi
No | Perlakuan | Indeks Keasaman
1 | Asam Laurat | 280,8
2 | 400 oC, 1 jam | 0,3
3 | 340 oC, 1 jam | 17,8
4 | 340 oC, 3 jam | 0,3
5 | 280 oC, 3 jam | 19,0
6 | 280 oC, 6 jam | 0,3
No | Perlakuan | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | Yield <C11 (%)
1 | 400 oC, 1 jam | 26,9 | 53,6 | 17,8
2 | 340 oC, 3 jam | 35,2 | 61,5 | 2,4
3 | 280 oC, 6 jam | 41,8 | 54,4 | 2,7
Tabel 4 Data indeks keasamaan pada beberapa kondisi operasi
Tabel 5 Data perolehan pada beberapa kondisi operasi
Jurnal Referensi
18

## Slide 19
Contoh Pemodelan (2)
Model Kinetika
Data kapasitas panas (Cp) senyawa, panas reaksi (HR), dimensi reaktor
Model Reaktor
Neraca Energi Reaktor:
Neraca Massa Reaktor:
19

## Slide 20
Variasi Percobaan
KONTROL
 | Katalis NiMo/Al2O3 (Ni = 4,5%-w, Mo = 19,3%-w) | 
 | Dimensi reaktor (L = 3 m, V = 6 m3, D = 1,6 m) | 
 | Tekanan = 30 bar | 
 | H2/feed = 150 v/v | 
BEBAS
 | Tfeed = 280, 300, 320, 340 oC | 
 | Recycle ratio = 2, 3, 4, 5, 6 | 
 | LHSV = 1/6, 1/3, 1 jam-1 | 
TERIKAT
 | Konversi asam laurat | 
 | Selektivitas HDO | 
 | Profil temperatur | 
 | Profil temperatur | 
20

## Slide 21
TERIMA KASIH

## Slide 22
BACKUP SLIDE

## Slide 23
SIMULASI AWAL

## Slide 24
Dalam reaksi tidak hanya terjadi HDO, namun juga terjadi DCO2 yang saling bersaingan
Cracking pada temperatur 280 – 340 oC, hanya sekitar 2% dan dapat diabaikan.
ASUMSI PERMODELAN
24
Gambar 6. Model reaksi HDO asam laurat

## Slide 25
DATA FISIK DAN KIMIA
25
Senyawa | Cp |  |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | A | B | C
Asam Laurat | -4,295 | 1,23730 | -8,2209 x 10-4 | 2,768 x 10-7 | -3,8871 x 10-11 | -582,24 | -0,23113 | 1,2546 x 10-4
n-Dodekana | 71,498 | 0,72559 | 1,1553 x 10-4 | -4,12 x 10-7 | 1,4141 x 10-10 | -225,66 | -0,25979 | 1,3823 x 10-4
n-Undekana | 125,21 | 0,31401 | 7,9137 x 10-4 | -9,141 x 10-7 | 2,7568 x 10-10 | -208,56 | -0,24686 | 1,3203 x 10-4
Senyawa | Cp |  |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | A | B | C
Asam Laurat | -4,295 | 1,23730 | -8,2209 x 10-4 | 2,768 x 10-7 | -3,8871 x 10-11 | -582,24 | -0,23113 | 1,2546 x 10-4
n-Dodekana | 71,498 | 0,72559 | 1,1553 x 10-4 | -4,12 x 10-7 | 1,4141 x 10-10 | -225,66 | -0,25979 | 1,3823 x 10-4
n-Undekana | 125,21 | 0,31401 | 7,9137 x 10-4 | -9,141 x 10-7 | 2,7568 x 10-10 | -208,56 | -0,24686 | 1,3203 x 10-4
Tabel 6. Data kimia senyawa kimia organik

## Slide 26
DATA FISIK DAN KIMIA (2)
26
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,47 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393509
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,47 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393509
Senyawa | Rumus Molekul | MW (kg/kmol)
Asam laurat | CH3(CH2)10COOH | 200,321
n-Dodekana | C12H26 | 184,322
n-Undekana | C11H24 | 170,295
Hidrogen | H2 | 2
Air | H2O | 18,015
Karbon dioksida | CO2 | 44,01
Tabel 7. Data kimia senyawa anorganik
Tabel 8. Data berat molekul

## Slide 27
PENGOLAHAN DATA HDO
27
Tabel 9. Data nilai indeks keasaman dan konversi masing … masing kondisi operasi.
No | Perlakuan | Indeks Keasaman | Konversi
1 | Asam Laurat | 280,8 | 
2 | 400 C, 1 h | 0,3 | 0,9989
3 | 340 C, 1 h | 17,8 | 0,9366
4 | 340 C, 3 h | 0,3 | 0,9989
5 | 280 C, 3 h | 19,0 | 0,9323
6 | 280 C, 6 h | 0,3 | 0,9989
Konversi dihitung dengan menggunakan persamaan (1)
(1)
Menghitung Konversi

## Slide 28
PENGOLAHAN DATA HDO (2)
28
Tabel 10. Hasil tabulasi nilai K pada berbagai orde reaksi
Orde reaksi dicari dengan menggunakan cara tabulasi, yaitu dengan membandingkan nilai konstanta laju reaksi pada waktu reaksi yang berbeda dalam temperatur yang sama untuk masing masing orde.
(2)
Mencari Orde Reaksi
Untuk mencari nilai konstanta laju reaksi deoksigenasi asam laurat (K) digunakan persamaan (2)
T (C) | T(jam) | K (M0,5jam-1) | K (jam-1) | K (M-1jam-1)
280 | 3 | 1,035 | 0,898 | 1,044
280 | 6 | 0,676 | 1,140 | 35,417
Nilai k rata rata (T = 280 C) |  | 0,856 | 1,019 | 18,230
340 | 1 | 3,139 | 2,758 | 3,358
340 | 3 | 1,353 | 2,281 | 70,833
Nilai k rata rata (T = 340 C) |  | 2,246 | 2,519 | 37,096
Diperoleh orde reaksi = 1
(orde 1)

## Slide 29
PENGOLAHAN DATA HDO (3)
29
Karena orde reaksi = 1, maka model persamaan reaksi ditunjukkan dalam persamaan 3,4,5,6,7, dan 8
(3)
Model persamaan reaksi
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Keterangan subskrip :
LA = Asam Laurat
DD = Dodekana
UD = Undekana
H2 = hydrogen
CO2 = Karbon dioksida
H2O = Air

## Slide 30
PENGOLAHAN DATA HDO (4)
30
Tabel 11. Data hasil perhitungan konstanta laju reaksi
Konstanta laju reaksi HDO (k1) dan konstanta laju reaksi DCO2 (k2) dihitung dengan menggunakan persamaan (10) dan (11)
(9)
Menghitung k1 dan k2
(10)
(11)
T (oC) | t (jam) | XLA | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | K (jam-1) | k1 (jam-1) | k2 (jam-1)
400 | 1 | 0,9989 | 26,9 | 53,6 | 6,482 | 2,286 | 4,555
340 | 3 | 0,9989 | 35,2 | 61,5 | 2,519 | 0,915 | 1,604
280 | 6 | 0,9989 | 41,8 | 54,4 | 1,019 | 0,443 | 0,576

## Slide 31
PENGOLAHAN DATA HDO (5)
31
Mencari Energi Aktivasi (Ea) dan konstanta Arrhenius
Energi aktivasi dan konstanta Arhenius dapat dicari dari hubungan konstanta laju reakis dengan temperatur dengan menggunakan persamaan 12 dan 13
(12)
(13)
Dengan Ea adalah energi aktivasi (J/mol), A0 adalah konstanta Arrhenius (s-1), dan R adalah konstanta gas ideal. Dengan mengalurkan lnk terhadap 1/T, lalu regresi linear data, diperoleh persamaan 14 dan 15
Sehingga, nilai Konstanta Arrhenius dan energi aktivasi dapat diperoleh dengan persamaan 16 dan 17
(14)
(15)
(16)
(17)

## Slide 32
PENGOLAHAN DATA HDO (6)
32
Tabel 12. Data pengolahan untuk mencari Ea dan A0
Mencari Energi Aktivasi (Ea) dan konstanta Arrhenius (2)
T (oC) | t (jam) | k1 |  | k2 | 
 |  | lnk | 1/T x 103 | lnk | 1/T x 103
400 | 1 | -7,36 | 1,49 | -6,67 | 1,49
340 | 3 | -8,28 | 1,63 | -7,72 | 1,63
280 | 6 | -9,00 | 1,81 | -8,74 | 1,81
Chart: 1/T (K^-1)
| 1.4858841010401188E-3 | 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
lnk | -7.3618 | -8.2772 | -9.0034
Chart: 1/T (K^-1)
| 1.4858841010401188E-3 | 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
 | -6.6724 | -7.7164 | -8.7399
Gambar 8 grafik hubungan lnk2 terhadap 1/T
Gambar 7 grafik hubungan lnk1 terhadap 1/T
Parameter kinetika |  | Satuan | Nilai
k1 | A1 | s-1 | 1,0909
 | Ea1 | J/mol | 42036
k2 | A2 | s-1 | 16,145
 | Ea2 | J/mol | 53126
Tabel 13. Parameter kinetika reaksi HDO asam laurat

## Slide 33
PERSAMAAN DI REAKTOR
33
Neraca massa reactor ditunjukkan dengan persamaan 18-23
(18)
Neraca Massa Reaktor
(22)
(20)
(21)
(19)
(23)

## Slide 34
PERSAMAAN DI REAKTOR (2)
34
Neraca energi reactor ditunjukkan dengan persamaan 24
(24)
Neraca Energi Reaktor
(26)
(25)
(27)

## Slide 35
PERSAMAAN DI REAKTOR (3)
35
Keterangan
Keterangan subskrip :
LA = Asam Laurat
DD = Dodekana
UD = Undekana
H2 = hydrogen
CO2 = Karbon dioksida
H2O = Air
Keterangan :
= Massa jenis campuran senyawa di reaktor (kg/m3)
= Kapasitas panas (J/kg K)
u = Laju alir linear fluida dalam reaktor (m/s)
T0 = Temperatur umpan masuk reaktor (K)
T = Temperatur reaktor pada posisi z (K)
P0 = Tekanan umpan masuk reaktor (Pa)
P = Tekanan reaktor pada posisi z (Pa)
= Perubahan entalpi reaksi i (J/mol)
ri = Laju reaksi i (mol/L.s)

## Slide 36
MODEL REAKTOR PIPA BERDAUR ULANG YANG BEROPERASI SECARA ADIABATIK
36
Model Reaktor
Gambar 9. Skema reactor pipa daur ulang adiabatik
Dengan RR adalah rasio daur ulang. Rasio umpan = Nm3 H2 / m3 Asam Laurat. Dengan umpan awal (sebelum dicampur dengan aliran daur ulang) hanya mengandung gas hidrogen dan asam laurat.

## Slide 37
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON
37
Masukkan scipy, numpy, dan matplotlib.pyplot
Buat variable parameter kinetika, variable tetap, variable bebas dan data berat molekul

## Slide 38
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (2)
38
Buat fungsi konstanta laju reaksi (fungsi temperatur dari Ea dan A0)
Buat fungsi dengan variabel inputnya konsentrasi atau temperatur dan panjang reaktor. Didalam fungsinya terdapat penentuan variabel integrasi, perhitungan nilai k, Cp, , , laju alir linear, persamaan diferensial neraca massa dan persamaan diferensial neraca energi

## Slide 39
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (3)
39
Buat fungsi dengan variabel inputnya konsentrasi atau temperatur dan panjang reaktor. Didalam fungsinya terdapat penentuan variabel integrasi, perhitungan nilai k, Cp, , , laju alir linear, persamaan diferensial neraca massa dan persamaan diferensial neraca energi

## Slide 40
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (4)
40
Perhitungan konsentrasi umpan masuk reaktor (campuran aliran umpan dan produk daur ulang
Pembuatan sintaks untuk integrasi persamaan diferensial dengan odeint

## Slide 41
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (4)
41
Plotting profil temperatur, selektivitas, konversi, dan konsentrasi reaktan dan produk di sepanjang reaktor

## Slide 42
CONTOH HASIL SIMULASI
42
Dengan temperatur umpan masuk reaktor = 623 K, rasio H2/umpan = 150 (Nm3 H2/m3 Asam Laurat), Tekanan = 30 bar, Rasio Recycle = 4, LHSV= 1 jam-1, panjang reaktor = 4m, Volume reaktor = 20 m3.
Gambar 10. Profil temperatur di sepanjang reaktor
Gambar 11. Profil konsentrasi di sepanjang reaktor

## Slide 43
CONTOH HASIL SIMULASI (2)
43
Gambar 12. Profil % konversi asam laurat di sepanjang reaktor
Gambar 13. profil selektivitas HDO di sepanjang reaktor

## Slide 44
VALIDASI MODEL
44
Model reaksi beserta data kinetika yang telah dibuat dibandingkan dengan nilai konversi dan distribusi produk pada jurnal referensi sesuai dengan kondisi operasi.

## Slide 45
LAIN LAIN

## Slide 46
KEROSIN VS AVTUR
46
Perbedaan avtur dengan kerosin :
Avtur lebih murni (refined) dibanding kerosin, lebih banyak syarat spesifikasi yang harus dipenuhi seperti titik beku, flash point, viskositas, kandungan sulfur, dan energi spesifik.
Beberapa jenis avtur memiliki additives agar terbakar lebih sempurna, bersih dan efisien serta untuk mencegah terbentuknya es dan korosi.

## Slide 47
RUTE PRODUKSI BIOAVTUR
47
Produksi jet fuel dari alcohol melalui proses dehidrasi, oligomerisasi, hidrogenasi dan fraksionasi.
ATJ (Alcohol to Jet)
Gambar 14. Proses Alcohol to Jet[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..

## Slide 48
RUTE PRODUKSI BIOAVTUR
48
Proses produksi hidrokarbon dari syngas
FT (Fischer-Tropsch)
Gambar 15. Proses FT biomass to liquid[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..

## Slide 49
MEKANISME HDO
49
Gambar 16. Skema reaksi hidrodeoksigenasi refined rapeseed oil
[1] Bejblova dan Kubic. (2010). DOI : https://doi.org/10.1007/s11244-009-9421-z
Fatty alcohol akan bereaksi dengan fatty acid membentuk fatty ester atau bereaksi dengan hydrogen melalui rute HDO. Fatty ester sebagai senyawa intermediet yang akan melalui rute HDO. Semakin banyak fatty ester yang terbentuk, selektivitas alkana rantai genap akan semakin tinggi dibanding semakin banyak fatty acid yang terbentuk.

## Slide 50
MEKANISME HDO (2)
50
[1] Yenumala dkk. (2016). Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 120(1), 109–128.
Gambar 17. Skema reaksi hidrodeoksigenasi tripalmitin dan tristearin
Terjadi konversi trigliserida membentuk asam lemaknya. Kemudian, asam lemak akan tereduksi oleh hidrogen menjadi aldehid. Pada jalur dekarbonilasi, aldehid terkonversi menjadi heptadekana dan pentadekana, serta CO sebagai by-product. Pada jalur hidrodeoksigenasi, aldehid tereduksi oleh hidrogen membentuk alkohol dilanjutkan dengan dehidrasi menjadi olefin dan berakhir dengan hidrogenasi membentuk senyawa oktadekana dan heksadekana.

## Slide 51
MEKANISME HDO (3)
51
[1] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
Gambar 18. Skema reaksi deoksigenasi minyak inti kelapa sawit[1]
Itthibenchapong dkk (2017) melakukan deoksigenasi PKO dengan menggunakan katalis NiMoS2/-Al2O3 rasio Ni/NiMo = 0,33. . Propana akan mengalami cracking menjadi etana dan metana dengan adanya gas hidrogen dan pada temperatur tinggi (> 330 C). Gas CO dapat mengalami reaksi metanasi dengan adanya gas hidrogen menjadi metana dan uap air terutama pada tekanan hidrogen tinggi (> 50 bar)

## Slide 52
Katalis tidak berpenyangga => selektivitas HDO
CoMo/Al2O3 dan NiMo/Al2O3 disulfidasi adalah katalis yang banyak digunakan untuk HDO
Katalis CoMo menghasilkan produk olefin karena aktivitas hidrogenasi yang lebih rendah
Katalis NiW lebih menyukai jalur DCO dan DCO2
Deaktivasi katalis HDO disebabkan oleh : 1. Kenaikan T (reaksi HDO) (Ancheyta, 2016) 2. Tekanan uap air (produk samping HDO) (Laurent dan Delmon, 1994) 3. Penutupan pori oleh deposit karbon
(Zhang dkk, 2014)
(Jenistova dkk, 2017)
(Toba dkk, 2011)
(Toba dkk, 2011)
KATALIS HDO
52

## Slide 53
Gambar 19. Konversi TG pada katalis NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,3 (biru), Mo (hitam), dan Ni (merah). T = 260 oC, P = 3,5 MPa (Kubic dan Kaluza, 2010).
Gambar 20. Selektivitas n-oktadekana (HDO) terhadap yield hidrokarbon pada katalis (a) NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,3 (biru), Mo (hitam), dan Ni (merah). T = 260 -280 oC, P = 3,5 MPa, V/F = 0,25 – 4 h ; (b) NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,2 (hitam), 0,3 (biru), dan 0,4 (merah). T = 260 – 280 oC, P = 3,5 MPa, V/F = 0,25 – 1 h (Kubic dan Kaluza, 2010)
(a)
(b)
Konversi TG NiMo>Mo>Ni. Selektivitas HDO pada Mo>NiMo>Ni. (Kubic dan Kaluza, 2010)
Rasio Ni/Ni+Mo = 0,2 memberikan selektivitas maksimal (Burimsitthigul dkk, 2021)
KATALIS HDO (2)
53

## Slide 54
Reaksi NiMo sulfida
KATALIS HDO (3)
54

## Slide 55
EFEK KONDISI OPERASI
55
Temperatur memengaruhi laju deaktivasi katalis[3]
Temperatur
Pada temperatur yang tinggi (400 oC) perolehan produk cracking akan meningkat[1]
Selektivitas HDO menurun pada temperatur tinggi (330 oC)[2]
Semakin tinggi temperatur, konversi asam lemak akan semakin meningkat[1]
[1] Brandao dkk . (2020). DOI : https://doi.org/10.1007/s13399-020-01046-9
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
[3] Khan dkk. (2019) : Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 140(January), 1–24.
Gambar 21 Efek temperatur terhadap DO PKO pada
P = 50 bar dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 56
EFEK KONDISI OPERASI (2)
56
LHSV
Semakin kecil LHSV, semakin besar produk cracking[1]
Semakin besar LHSV, semakin kecil selektivitas HDO[2]
[1] Anand dkk (2016) : Applied Catalysis A: General, 516, 144–152.
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196.
Gambar 22 Efek LHSV terhadap DO PKO pada T = 300 oC dan P = 50 bar dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 57
EFEK KONDISI OPERASI (3)
57
Tekanan
Semakin tinggi tekanan hidrogen semakin tinggi selektivitas HDO[1],[2]
Semakin tinggi tekanan hidrogen reaksi metanasi gas CO menjadi metana semakin meningkat[2]
[1] Kimura dkk. (2013) : Applied Catalysis A: General, 471, 28–38.
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
Gambar 23 Efek tekanan terhadap DO PKO pada
T = dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 58
STATE OF THE ART
58
Tabel 14. Rangkuman HDO dengan umpan minyak nabati
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Refined Rapeseed Oil | MoO3/CoO/MCM-41 | Jumlah katalis = 8 g. T = 300 – 320 oC. P = 2-11 MPa. WHSV = 1-4 h-1 . H2 : minyak = 50. | n-alkana (C15 – C18) sedikit iso alkana | rasio C18/C17 berkurang seiring peningkatan WHSV. Semakin besar WHSV semakin kecil selektivitas terhadap hidrokarbon. | (Bejblova dan Kubic, 2010)
Rapeseed Oil | Mo/Al2O3, Ni/ Al2O3, 0,3NiMo/ Al2O3, | Reaktor unggun tetap. T = 260 – 280 oC. WHSV = 0,25 – 4 h-1. H2 : minyak = 50. P = 3,5 MPa. | n-C15 – n-C18 | Efek katalis: urutan katalis yang memberikan konversi tinggi ke rendah adalah NiMo>Mo>Ni.. Ni lebih menyukai rute DCO2 sedangkan Mo lebih menyukai rute HDO. | (Kubic dan Kaluza, 2010)
Waste Vegetable Oil | NiMo/Al2O3, CoMo/ Al2O3, dan NiW/ Al2O3 | Reaktor kontinu. P = 5 MPa H2. T = 350 oC. t = 3 jam. WHSV = 2,8 h-1 | n-alkana | CoMo membentuk olefin. NiW menempuh jalur DCO2 dan DCO dibanding HDO. | (Toba dkk., 2011)
Minyak jarak | CoMo/MTS CoMo/Al2O3 | P = 80 bar. T = 300 – 425 oC. LHSV = 2 – 12 h-1 . | C15 – C18 | Pada temperatur yang lebih rendah (320 oC) dan space-velocity yang lebih besar akan menyebabkan terjadinya oligomerisasi | (Sharma dkk., 2012)
Minyak kelapa | NiMo/-Al2O3 | Menggunakan reaktor unggun tetap aliran kontinu dengan diameter dalam 8 mm. Katalis 1Ml. P = 0,4 – 0,8 MPa, T = 350 C. LHSV = 1-20 h-1 | n-alkana C8-C16 | EfeSemakin lama waktu reaksi semakin besar konversi (konversi saat 1 jam = 96,9%). Yield C1-C3 meningkat seiring meningkatnya waktu reaksi karena hidrogenasi CO dan CO2 ke metana. | Kimura dkk. (2013)
Waste Cooking Oil | CoMoS | Dalam reactor partaian. T = 375 oC. Katalis : minyak = 1:200. Jumlah katalis = 0,6 g. P = 1300 psi. WHSV = 2,8 h-1 | C15 – C18 | Terdapat data kinetik berupa nilai k. Katalis yang tidak berpenyangga memberikan rasio C18/C17 yang lebih rendah. | (Zhang dkk., 2014)
Minyak inti kelapa sawit | NiMoS2/-Al2O3 Ni/NiMo = 0,33 | P = 30-50 bar, T = 270 – 330 C, LHSV = 1-5 h-1, H2/Minyak = 1000 (Ncm3/cm3) pada trickle-bed reaktor | nC11 – nC18 | Kondisi optimal adalah P = 50 bar, T = 330 oC, LHSV = 1h-1, rasio H2/minyak = 1000 N(cm3/cm3) yang menghasilkan konversi 92%, selektivitas HDO = 60%. | (Itthibenchapong dkk., 2017)
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Refined Rapeseed Oil | MoO3/CoO/MCM-41 | Jumlah katalis = 8 g. T = 300 – 320 oC. P = 2-11 MPa. WHSV = 1-4 h-1 . H2 : minyak = 50. | n-alkana (C15 – C18) sedikit iso alkana | rasio C18/C17 berkurang seiring peningkatan WHSV. Semakin besar WHSV semakin kecil selektivitas terhadap hidrokarbon. | (Bejblova dan Kubic, 2010)
Rapeseed Oil | Mo/Al2O3, Ni/ Al2O3, 0,3NiMo/ Al2O3, | Reaktor unggun tetap. T = 260 – 280 oC. WHSV = 0,25 – 4 h-1. H2 : minyak = 50. P = 3,5 MPa. | n-C15 – n-C18 | Efek katalis: urutan katalis yang memberikan konversi tinggi ke rendah adalah NiMo>Mo>Ni.. Ni lebih menyukai rute DCO2 sedangkan Mo lebih menyukai rute HDO. | (Kubic dan Kaluza, 2010)
Waste Vegetable Oil | NiMo/Al2O3, CoMo/ Al2O3, dan NiW/ Al2O3 | Reaktor kontinu. P = 5 MPa H2. T = 350 oC. t = 3 jam. WHSV = 2,8 h-1 | n-alkana | CoMo membentuk olefin. NiW menempuh jalur DCO2 dan DCO dibanding HDO. | (Toba dkk., 2011)
Minyak jarak | CoMo/MTS CoMo/Al2O3 | P = 80 bar. T = 300 – 425 oC. LHSV = 2 – 12 h-1 . | C15 – C18 | Pada temperatur yang lebih rendah (320 oC) dan space-velocity yang lebih besar akan menyebabkan terjadinya oligomerisasi | (Sharma dkk., 2012)
Minyak kelapa |  | Menggunakan reaktor unggun tetap aliran kontinu dengan diameter dalam 8 mm. Katalis 1Ml. P = 0,4 – 0,8 MPa, T = 350 C. LHSV = 1-20 h-1 | n-alkana C8-C16 | EfeSemakin lama waktu reaksi semakin besar konversi (konversi saat 1 jam = 96,9%). Yield C1-C3 meningkat seiring meningkatnya waktu reaksi karena hidrogenasi CO dan CO2 ke metana. | Kimura dkk. (2013)
Waste Cooking Oil | CoMoS | Dalam reactor partaian. T = 375 oC. Katalis : minyak = 1:200. Jumlah katalis = 0,6 g. P = 1300 psi. WHSV = 2,8 h-1 | C15 – C18 | Terdapat data kinetik berupa nilai k. Katalis yang tidak berpenyangga memberikan rasio C18/C17 yang lebih rendah. | (Zhang dkk., 2014)
Minyak inti kelapa sawit |  | P = 30-50 bar, T = 270 – 330 C, LHSV = 1-5 h-1, H2/Minyak = 1000 (Ncm3/cm3) pada trickle-bed reaktor | nC11 – nC18 | Kondisi optimal adalah P = 50 bar, T = 330 oC, LHSV = 1h-1, rasio H2/minyak = 1000 N(cm3/cm3) yang menghasilkan konversi 92%, selektivitas HDO = 60%. | (Itthibenchapong dkk., 2017)

## Slide 59
STATE OF THE ART (2)
59
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Asam stearat | Ni/γ-Al2O3, Ni/SiO2, Ni/HZSM-5 | P=12 – 14,5 bar. T = 533 – 563 K . Waktu = 360 menit. Kecepatan pengadukan =1200 rpm | n-C15 – n-C18 | n-heptadekana merupakan produk dominan. Reaksi dekarbonilasi lebih cepat daripada reaksi HDO. Data kinetik berupa konstanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Kumar dkk., 2014)
Asam oleat | FMoOX/Zeol | P= 20 bar. T = 320 – 380 oC. Jumlah katalis = 10 – 30 mg. Waktu = 120 mnt | n-oktadekana i-oktadekana | Temperatur terbaik adalah 360 oC, dengan waktu terbaik 60 menit. Terdapat data kinetik berupa Ea dan A. | (Ayodele dkk., 2015)
Trigliserida yang terdiri atas Tripalmitin & tristearin (1:2) | γ-Al2O3 supported Ni (15NiAl) | P = 30 bar. T = 553 – 633 K. Katalis digunakan 5-20 w/w%. Waktu reaksi = 360 menit. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm | n-C15 – n-C18 | TG terkonversi ke FAs dalam waktu yang sangat cepat (~ 0 menit). Reaksi dekarbonilasi lebih dominan dari reaksi deokssigenasi. Data kinetik berupa konsatanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Yenumala dkk., 2016)
Asam stearat | 5 wt% Ni-γ-Al2O3 5 wt% Ni/SiO2 5 wt% Pd/C | P = 7 – 50 bar. T = 300 oC. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm. Waktu reaksi = 6 jam. | n-heptadekana n-oktadekana | Tekanan 30 bar memberikan konversi dan yield C17 terbesar (pada katalis 5 wt% Ni-γ-Al2O3 ) yaitu 99% dan 96%. Selektivitas C18OH dan C17 saat 50% konversi pada tekanan 30 bar juga yang terbesar yaitu 14% dan 88%. | (Jeništová dkk., 2017)
Fatty Acids Methyl Esters (FAME) | 5wt% Ni/H-Y-80 & 5 wt% Pd/C | Dilakukan pada reactor semi-partaian. T= 300 oC, P = 30 bar dan V = 300 mL. Jumlah katalis 0,25 g. | Oktadekana Heksadekana | Terdapat data kinetik nilai k untuk masing masing reaksi | (Hachemi dan Murzin, 2017)
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | NiMo/-Al2O3 | Dilakukan pada reaktor autoclave. T = 350 & 400 oC. Tekanan 32,5 = 40 bar. K. Waktu = 4 jam | n-alkana | Konversi terbesar yaitu 98,7% pada suhu 400 oC tekanan 40 bar rasio pelarut = 2:1 dan jumlah katalis = 3%. | (Sabarman dkk., 2019)
Asam Laurat | Sulfided NiMo/Al2O3 | Reaktor partaian. Jumlah katalis = 0,5 g. P = 30 bar. T = 400 oC. | C12 dan C11 | Efek temperatur : semakin tinggi temperatur, semakin besar produk cracking dan semakin dominan jalur DCO dan DCO2 | (Brandão dkk., 2020)
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Asam stearat | Ni/γ-Al2O3, Ni/SiO2, Ni/HZSM-5 | P=12 – 14,5 bar. T = 533 – 563 K . Waktu = 360 menit. Kecepatan pengadukan =1200 rpm | n-C15 – n-C18 | n-heptadekana merupakan produk dominan. Reaksi dekarbonilasi lebih cepat daripada reaksi HDO. Data kinetik berupa konstanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Kumar dkk., 2014)
Asam oleat | FMoOX/Zeol | P= 20 bar. T = 320 – 380 oC. Jumlah katalis = 10 – 30 mg. Waktu = 120 mnt | n-oktadekana i-oktadekana | Temperatur terbaik adalah 360 oC, dengan waktu terbaik 60 menit. Terdapat data kinetik berupa Ea dan A. | (Ayodele dkk., 2015)
Trigliserida yang terdiri atas Tripalmitin & tristearin (1:2) | γ-Al2O3 supported Ni (15NiAl) | P = 30 bar. T = 553 – 633 K. Katalis digunakan 5-20 w/w%. Waktu reaksi = 360 menit. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm | n-C15 – n-C18 | TG terkonversi ke FAs dalam waktu yang sangat cepat (~ 0 menit). Reaksi dekarbonilasi lebih dominan dari reaksi deokssigenasi. Data kinetik berupa konsatanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Yenumala dkk., 2016)
Asam stearat | 5 wt% Ni-γ-Al2O3 5 wt% Ni/SiO2 5 wt% Pd/C | P = 7 – 50 bar. T = 300 oC. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm. Waktu reaksi = 6 jam. | n-heptadekana n-oktadekana | Tekanan 30 bar memberikan konversi dan yield C17 terbesar (pada katalis 5 wt% Ni-γ-Al2O3 ) yaitu 99% dan 96%. Selektivitas C18OH dan C17 saat 50% konversi pada tekanan 30 bar juga yang terbesar yaitu 14% dan 88%. | (Jeništová dkk., 2017)
Fatty Acids Methyl Esters (FAME) | 5wt% Ni/H-Y-80 & 5 wt% Pd/C | Dilakukan pada reactor semi-partaian. T= 300 oC, P = 30 bar dan V = 300 mL. Jumlah katalis 0,25 g. | Oktadekana Heksadekana | Terdapat data kinetik nilai k untuk masing masing reaksi | (Hachemi dan Murzin, 2017)
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) |  | Dilakukan pada reaktor autoclave. T = 350 & 400 oC. Tekanan 32,5 = 40 bar. K. Waktu = 4 jam | n-alkana | Konversi terbesar yaitu 98,7% pada suhu 400 oC tekanan 40 bar rasio pelarut = 2:1 dan jumlah katalis = 3%. | (Sabarman dkk., 2019)
Asam Laurat | Sulfided NiMo/Al2O3 | Reaktor partaian. Jumlah katalis = 0,5 g. P = 30 bar. T = 400 oC. | C12 dan C11 | Efek temperatur : semakin tinggi temperatur, semakin besar produk cracking dan semakin dominan jalur DCO dan DCO2 | (Brandão dkk., 2020)
Tabel 15. Rangkuman HDO dengan umpan asam lemak atau trigliserida

## Slide 60
ALASAN PEMILIHAN VARIASI
60
Temperatur
Variasi temperatur yang digunakan adalah 280, 300, 320, dan 340 oC. Sesuai dengan data yield yang ada pada referensi yaitu 280 oC dan 340 oC. Data kinetik pada 400 oC tidak digunakan karena sudah banyak terbentuk cracking (17,8%).
No | Perlakuan | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | Yield <C11 (%)
1 | 400 oC, 1 jam | 26,9 | 53,6 | 17,8
2 | 340 oC, 3 jam | 35,2 | 61,5 | 2,4
3 | 280 oC, 6 jam | 41,8 | 54,4 | 2,7
Tabel 16. Data distribusi produk HDO asam laurat pada berbagai kondisi

## Slide 61
ALASAN PEMILIHAN VARIASI (2)
61
Rasio Daur Ulang
Variasi rasio daur ulang yang digunakan adalah 2,3,4,5 dan 6. Hal ini dilakukan setelah melihat hasil simulasi awal, reaktor tidak runaway pada rasio recycle disekitar 3 dan 4.

## Slide 62
ALASAN PEMILIHAN VARIASI (3)
62
LHSV
Variasi LHSV yang digunakan adalah 1, 1/3 dan 1/6 jam-1. Variasi ini sesuai dengan data kondisi operasi yang ada di referensi yaitu dengan waktu reaksi 1, 3 dan 6 jam.
No | Perlakuan | Indeks Keasaman
1 | Asam Laurat | 280,8
2 | 400 oC, 1 h | 0,3
3 | 340 oC, 1 h | 17,8
4 | 340 oC, 3 h | 0,3
5 | 280 oC, 3 h | 19,0
6 | 280 oC, 6 h | 0,3
Tabel 17. Data indeks keasaman produk HDO asam laurat pada .. berbagai kondisi operasi

## Slide 63
Mekanisme HDO di katalis NiMo/SAPO-11
KATALIS HDO (4)
63
Gambar 24. Skema reaksi hidrodeoksigenasi pada katalis NiMo/SAPO[1]
[1] Chen. N dkk (2015). DOI : https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.03.011

## Slide 64
Tahapan Pemodelan
Penulisan Program dan Simulasi Reaktor
A
A
64

## Slide 65
Jadwal Kerja
Kegiatan | Waktu (minggu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Instalasi software python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengolahan data dan pemodelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mempelajari python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan program pada python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengujian program dan model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perlakuan variasi variabel bebas pada simulasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengecekan ulang hasil simulasi & modifikasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabel 18. Jadwal kerja
65