## Slide 1
C2.2021.K.11
Hanif Muhammad Dhiya Ulhaq (13018019)
Prama Pradipta Andrisi (13018032)
STUDI KINETIK DAN SIMULASI KONSEPTUAL REAKTOR PRODUKSI BIOAVTUR
Pembimbing
Dr. Ir. IGBN Makertiharta
Dr. Haryo Pandu Winoto
TK4093 Penelitian Teknik Kimia II

## Slide 2
OUTLINE
Pendahuluan
1
Metodologi Penelitian
2
Hasil dan Pembahasan
3
Kesimpulan
4

## Slide 3
1. Pendahuluan
Notes: asdsasdad

## Slide 4
Konsumsi avtur 2015[1] : 4336,6 juta L
2018 : 5717,7 juta L
(naik 31,8% dalam 3 tahun)
Impor avtur 2018[1] : 1518 juta L
(26,5% dari konsumsi avtur)
Salah satu bahan bakar alternatif : bioavtur dari minyak nabati.
Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006[2] (produksi : 31 juta ton)
Kandungan utama PKO adalah asam laurat (C12) dan asam miristat (C14)
Proses produksi bioavtur : Hidrodeoksigenasi (HDO) dan Hidroisomerisasi.
Diperlukan simulasi HDO asam laurat dalam proses produksi bioavtur.
4
[1] Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Handbook of Energy & Economics Statistics of Indonesia 2019.
[2] Sequiño, A. C., dan Magallon-Avenido, J. (2015). IAMURE International Journal of Ecology and Conservation, 13(1).
Latar Belakang

## Slide 5
Properti | Jet-A1a | Jet Ab | JP-8c
Densitas pada 15 oC, (kg/m3) | 775-840 | 775-840 | 775-840
Flash Point (oC) | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38
Titik Beku (oC) | ≤ -47 | ≤ -40 | ≤ -47
a Spesifikasi dari DEF STAN 91-91 |  |  | 
b Spesifikasi dari ASTM D |  |  | 
c Spesifikasi dari MIL-DTL-83133E |  |  | 
Tabel 1.1 Spesifikasi avtur[2]
Jenis avtur : Jet-A (AS), Jet-A1 (di luar AS), JP-8 (militer)
Karakteristik umum avtur[1] :
Tidak berwarna
Relatif tidak volatil
Komposisi rata rata C12,5H24,4 ,BM = 175 g/mol
Rentang rantai karbon avtur C9-C15
[1] Goodger, E., dan Vere, R. (1985): Aviation Fuels Technology, Macmillan Publishers Ltd, Hampshire and London.
[2] Nelson, E. S., dan Reddy, D. R. (2017): Sustainable Energy Developments, Taylor & Francis Group, London.
Avtur

## Slide 6
Tahun | Umpan | Maskapai Penerbangan | Kandungan Bioavtur | Rute konversi
2008 | Kelapa & Babassu | Virgin Atlantic | 20% | Oil to jet
2008 | Minyak jarak | Air New Zealand | 50% | Oil to jet
2009 | Camelina | KLM | 50% | Oil to jet
2011 | Waste cooking oil | KLM | 50% | Oil to jet
2011 | Waste cooking oil | Air France | 50% | Oil to jet
2011 | Minyak jarak | AeroMexico | 30% | Oil to jet
2011 | Alga | Continental Airlines |  | Alcohol to jet
2013 | Palm oil & waste cooking oil | China Eastern Airlines |  | Oil to jet
Indonesia???
Tabel 1.2 Perkembangan bioavtur[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..
Bioavtur

## Slide 7
Minyak kelapa sawit, jagung, kelapa
Minyak jelantah, minyak jarak
Alga
Gas CO & H2, cahaya matahari, organisme yang gennya dimodifikasi
Umpan : edible
Kelebihan : murah dan sustainable
Kekurangan : Persaingan dengan industri pangan, persaingan lahan, tanah dan air dengan tanaman pangan
1st Gen
Umpan : non-edible yaitu tanaman energi dan waste biomass
Kelebihan : Tidak ada persaingan dengan tanaman & industri pangan, murah
Kekurangan : komposisinya bervariasi (minyak jelantah)
2nd Gen
Umpan : Alga
Kelebihan: tidak memerlukan lahan yang luas
Kekurangan: belum feasible secara ekonomi sampai saat ini, masalah dalam budidaya, pemanenan dan ekstraksi minyak tidak efisien
3rd Gen
Umpan : organisme yang gennya dimodifikasi, bukan makhluk hidup
Kelebihan : lebih ramah lingkungan
Kekurangan : biayanya mahal, membutuhkan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih
4th Gen
Sumber : Doliente dkk. (2020) : Frontiers in Energy Research, 8(July), 1–38.
Jenis Umpan Bioavtur

## Slide 8
Proses konversi oleokimia seperti hidroproses lipid dari minyak nabati. Sampai tahun 2020, HEFA satu satunya rute produksi bioavtur yang diimplementasikan pada skala industri
HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids)
Gambar 1.1 Proses HEFA[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..
1
4
2
3
5
6
Distillation
Rute Produksi Bioavtur

## Slide 9
Hidrogenasi TG
A
Dekarboksilasi (DCO2)
B
Hidrodekarbonilasi (DCO)
C
Hidrodeoksigenasi (HDO)
D
A
B
C
D
Gambar 1.2 Skema umum reaksi deoksigenasi trigliserida[1]
[1] Sotelo-Boyas, R., Trejo-Zarraga, F., dan Jesus Hernandez-Loyo, F. de (2012): Hydroconversion of Triglycerides into Green Liquid Fuels, Hydrogenation.
Hidrogenasi dan Deoksigenasi

## Slide 10
Asam Lemak | Struktur | % massa |  |  |  |  | 
 |  | Palm | Rapeseed | Jarak | Sunflower | PKO | Kelapa
Asam Kaprilat | C8:0 | - | - | ­- | - | 3,3 | ­7,6
Asam Kuprat | C10:0 | - | - | - | - | 3,5 | 5,5
Asam Laurat | C12:0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 47,7
Asam Miristat | C14:0 | 0,7 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 19,9
Asam Palmitat | C16:0 | 36,7 | 4,8 | 15,9 | 6,2 | 8,5 | -
Asam Palmitoleat | C16:1 | 0,1 | 0,33 | 0,9 | 0,1 | - | -
Asam Stearat | C18:0 | 6,6 | 1,89 | 6,9 | 3,7 | 2,4 | 2,7
Asam Oleat | C18:1 | 46,1 | 61,9 | 41,1 | 25,2 | 15,4 | 6,2
Asam Linoleat | C18:2 | 8,6 | 19,8 | 34,7 | 63,1 | 2,4 | 1,6
Asam Linolenat | C18:3 | 0,3 | 9,21 | 0,3 | 0,2 | - | -
Asam Arakidat | C20:0 | 0,4 | 0,62 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -
Asam Gadroleat | C20:1 | 0,2 | 1,41 | 0,2 | 0,2 | - | -
Kandungan utama PKO adalah asam laurat dan asam miristat yang sudah sesuai dengan rentang panjang rantai hidrokarbon avtur, sehingga tidak diperlukan cracking.
Tabel 1.3 Kandungan asam lemak dalam berbagai minyak nabati[1],[2],[3], dan [4]
[1] Khan dkk. (2019). Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 140(January), 1–24.
[2] Noriega dkk. (2020). Chinese Journal of Chemical Engineering, 28(6), 1670–1683.
[3] Orsavova, dkk. (2015). Internatiomal Journal of Molecular Sciences, (16), 12871–12890.
[4] Mancini dkk. (2015)., Molecules, 20(9), 17339–17361.
Minyak Nabati

## Slide 11
Aktivitas hidrogenasi Ni>Co Aktivitas hidrogenasi Pt>Pd>Ni
Mo juga terbukti efektif dalam proses hydrotreating
Pt dan Pd jarang digunakan karena mahal, Ni lebih sering digunakan karena lebih murah dan melimpah
CoMo/Al2O3 dan NiMo/Al2O3 adalah katalis yang umum digunakan untuk HDO[1]
Katalis CoMo menghasilkan produk olefin karena aktivitas hidrogenasi yang lebih rendah[2]
Katalis NiW lebih menyukai jalur DCO dan DCO2[2]
Katalis tidak berpenyangga => selektivitas HDO [3]
Deaktivasi katalis HDO disebabkan oleh : 1. Kenaikan T (reaksi HDO bersifat eksotermal)[4] 2. Tekanan uap air (produk samping HDO)[5] 3. Penutupan pori oleh deposit karbon[6]
[1] Mohammad dkk. (2013) : Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22(X), 121–132.
[2] Toba dkk. (2011) : Catalysis Today, 164(1), 533–537.
[3] Zhang dkk. (2014) : “Applied Catalysis B, Environmental,” 150–151, 238–248.
[4] Ancheyta. (2016) : John Wiley and Sons, Hoboken.
[5] Laurent dan Delomn. (1994) : Studies in Surface Science and Catalysis, 88(C), 459–466.
[6] Jenistova dkk . (2017). Chemical Engineering Journal.
Katalis HDO

## Slide 12
Tujuan Penelitian
Sasaran Penelitian
Membuat model matematika proses dan melakukan optimasi parameter operasi untuk reaksi HDO asam laurat secara kontinu pada reaktor pipa yang dioperasikan secara adiabatik.
Membuat model matematika simulasi proses HDO asam laurat (LA) dalam reaktor pipa yang dioperasikan secara adiabatik menggunakan software Python.
Mengevaluasi konsentrasi LA umpan maksimal agar temperatur reaktor tidak melebihi batas temperatur desain reaktor hydrotreating.
Mengevaluasi kondisi operasi untuk mencapai konversi dan selektivitas HDO optimal.

## Slide 13
Ruang Lingkup Penelitian
Umpan yang digunakan pada simulasi proses HDO adalah asam laurat
Katalis yang digunakan pada simulasi proses HDO adalah NiMo/Al2O3 dan Pt/ZIF.
Tekanan operasi adalah 30 bar
Rasio H2/asam laurat = 300 v/v (Nm3 gas H2/ m3 asam laurat cair)
Dimensi reaktor yang digunakan adalah reaktor pipa hydrotreater RU II-Dumai dengan L = 3 m, D = 1,6 m, dan V = 6 m3 (Subagjo dan Ulfah, 2013).
Reaktor pipa beroperasi secara ideal
Bahasa pemrograman:

## Slide 14
2. Metodologi Penelitian

## Slide 15
Instalasi Software dan Pengumpulan Data
Data literatur: Data kinetika reaksi, data kapasitas panas senyawa, data panas reaksi
Software:
Pengolahan Data dan Pemodelan Reaktor
Neraca massa dan energi reaktor:
Gambar 2.1 Tahap simulasi reaktor
Tahapan Pemodelan

## Slide 16
Dasar Pemodelan (1)
Data Referensi
No | Perlakuan | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | Yield <C11 (%)
1 | 400 oC, 1 jam | 26,9 | 53,6 | 17,8
2 | 340 oC, 3 jam | 35,2 | 61,5 | 2,4
3 | 280 oC, 6 jam | 41,8 | 54,4 | 2,7
Tabel 2.1 Data indeks keasamaan pada beberapa kondisi operasi
Tabel 2.2 Data perolehan pada beberapa kondisi operasi
Jurnal Referensi
No | Perlakuan | Indeks Keasaman | Konversi
1 | Asam Laurat | 280,8 | 
2 | 400 C, 1 jam | 0,3 | 0,9989
3 | 340 C, 1 jam | 17,8 | 0,9366
4 | 340 C, 3 jam | 0,3 | 0,9989
5 | 280 C, 3 jam | 19,0 | 0,9323
6 | 280 C, 6 jam | 0,3 | 0,9989

## Slide 17
Dasar Pemodelan (2)
Model Kinetika
Data kapasitas panas (Cp) senyawa, panas reaksi (HR), dimensi reaktor
Model Reaktor
(2.2)
Neraca Energi Reaktor:
(2.1)
Neraca Massa Reaktor:
Gambar 2.2 Model reaksi deoksigenasi LA yang digunakan

## Slide 18
Variasi Percobaan
KONTROL
 | Katalis NiMo/Al2O3 Pt/ZIF | 
 | Dimensi reaktor (L = 3 m, V = 6 m3, D = 1,6 m) | 
 | Tekanan 30 bar | 
 | H2/feed 300 v/v | 
BEBAS
 | T umpan 280 – 340 oC | 
 | Fraksi massa LA umpan 5 – 100%-wt LA (selebihnya: dodekana dan undekana) | 
 | LHSV 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6, 1 jam-1 | 
TERIKAT
 | Konversi asam laurat | 
 | Selektivitas HDO | 
 | Perolehan dodekana | 
 | Profil temperatur reaktor (berdasarkan neraca energi) | 
 | Profil temperatur reaktor (berdasarkan neraca energi) | 

## Slide 19
3. Hasil dan Pembahasan

## Slide 20
Model Reaktor (1)
Input Properti
Senyawa | Cp liq |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | A | B | C
Asam laurat | 50,80 | 2,258 | -4,966 x10-3 | 4,377 x10-6 | -582,24 | -0,2311 | 1,255 x10-4
n-Dodekana | 84,49 | 2,036 | -5,098 x10-3 | 5,218 x10-6 | -225,66 | -0,2598 | 1,382 x10-4
n-Undekana | 94,17 | 1,781 | -4,630 x 0-3 | 4,968 x10-6 | -208,56 | -0,2469 | 1,320 x10-4
Senyawa | Cp liq |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | A | B | C
Asam laurat | 50,80 | 2,258 | -4,966 x10-3 | 4,377 x10-6 | -582,24 | -0,2311 | 1,255 x10-4
n-Dodekana | 84,49 | 2,036 | -5,098 x10-3 | 5,218 x10-6 | -225,66 | -0,2598 | 1,382 x10-4
n-Undekana | 94,17 | 1,781 | -4,630 x 0-3 | 4,968 x10-6 | -208,56 | -0,2469 | 1,320 x10-4
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,470 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241.818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393.509
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,470 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241.818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393.509
Tabel 3.1 Properti fisik dan kimia senyawa organik
Tabel 3.2 Properti fisik dan kimia senyawa anorganik
Senyawa | MW (kg/kmol)
Asam laurat | 200,3
n-Dodekana | 184,3
n-Undekana | 170,3
Hidrogen | 2,00
Air | 18,02
Karbon dioksida | 44,01
Tabel 3.3 Data berat molekul senyawa

## Slide 21
Model Reaktor (2)
Input Parameter Kinetika
Tabel 3.4 Parameter kinetika reaksi deoksigenasi LA
Parameter |  | Nilai | Satuan
NiMo/Al2O3[1] | A1 | 0,027 | s-1
 | Ea1 | 24,24 | kJ/mol
k2 | A2 | 0,708 | s-1
 | Ea2 | 38,08 | kJ/mol
Pt/ZIF[2] | A1 | 0,012 | s-1
 | Ea1 | 10,31 | kJ/mol
k2 | A2 | 0,268 | s-1
 | Ea2 | 22,794 | kJ/mol
Input Variabel Kontrol
Tabel 3.5 Daftar variabel kontrol
Parameter | Nilai | Satuan
Panjang reaktor | 3 | m
Diameter reaktor | 1,6 | m
Volume reaktor | 6 | m3
Tekanan | 30 | bar
H2 / Asam laurat | 300 | Nm3/m3
Input Array Variabel Terikat
Tabel 3.6 Daftar variabel terikat
Parameter | Perhitungan
Temperatur reaktor | (berdasarkan neraca energi)
Konversi LA | 
Selektivitas HDO | 
Perolehan | 
Parameter | Perhitungan
Temperatur reaktor | (berdasarkan neraca energi)
Konversi LA | 
Selektivitas HDO | 
Perolehan | 
[1] Brandao,dkk. (2020) : Biomass Conversion and Biorefinery, 11, 837-847
[2] Yang dan Carreon (2017) : ACS Applied Material and Interfaces, 9, 31993-32000
Tabel 3.6 Daftar variabel terikat

## Slide 22
Model Reaktor (3)
Neraca Massa Reaktor
Neraca Energi Reaktor
 | (3.1)
 | (3.2)
 | (3.3)
 | (3.4)
 | (3.5)
 | (3.6)
 | (3.1)
 | (3.2)
 | (3.3)
 | (3.4)
 | (3.5)
 | (3.6)
 | (3.7)
 | (3.7)
Keterangan variabel:
= Massa jenis senyawa di reaktor (kg/m3)
= Kapasitas panas (J/kg K)
u = Laju alir linear fluida dalam reaktor (m/s)
T = Temperatur reaktor pada posisi z (K)
= Perubahan entalpi reaksi i (J/mol)
ri = Laju reaksi i (mol/L.s)
Keterangan subskrip:
LA = Asam laurat
DD = Dodekana
UD = Undekana
H2 = Hidrogen
CO2 = Karbon dioksida
H2O = Air

## Slide 23
Pengaruh Fraksi Massa LA Umpan (1)
Terhadap temperatur reaktor
        Gambar 3.2 Profil temperatur di sepanjang reaktor pada berbagai variasi fraksi massa LA umpan pada temperatur umpan 300 oC
Peningkatan konsentrasi LA meningkatkan laju reaksi meningkatkan panas hasil reaksi meningkatkan temperatur reaktor
Batas konsentrasi maksimal LA umpan:
  NiMo/alumina : 30%-wt; T = 661 K
  Pt/ZIF : 25%-wt; T = 658 K
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | 582.3209 | 593.1305 | 621.0185 | 661.4121 | 717.1812 | 778.5864 | 833.5594 | 881.202 | 923.3453 | 961.3602 | 996.2556
PtZIF, 2 jam | 585.2403 | 599.3128 | 634.6502 | 681.9488 | 739.0978 | 797.0426 | 849.3813 | 895.4002 | 936.3047 | 973.3548 | 1007.5277
673

## Slide 24
Pengaruh Fraksi Massa LA Umpan (2)
Terhadap konversi LA dan selektivitas HDO
        Gambar 3.3 Profil konversi LA pada berbagai variasi fraksi massa LA umpan pada temperatur umpan 300 oC
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | 78.6054 | 80.6833 | 85.3677 | 90.6765 | 95.7552 | 98.8249 | 99.7873 | 99.9691 | 99.9958 | 99.9994 | 99.9999
PtZIF, 2 jam | 93.5873 | 94.3434 | 95.8838 | 97.3515 | 98.5194 | 99.2403 | 99.6105 | 99.7912 | 99.8817 | 99.9295 | 99.9561
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | 40.3007 | 39.6936 | 38.2868 | 36.5619 | 34.5386 | 32.4913 | 30.6634 | 29.0495 | 27.6084 | 26.3144 | 25.1456
PtZIF, 2 jam | 38.2341 | 37.5513 | 36.0474 | 34.3591 | 32.5613 | 30.8031 | 29.1914 | 27.7518 | 26.4707 | 25.3245 | 24.2905
Peningkatan konsentrasi LA peningkatan laju reaksi peningkatan temperatur reaksi Peningkatan konstanta laju reaksi eningkatan konversi LA
Peningkatan konsentrasi LA penurunan selektivitas HDO
Menunjukkan pada kondisi operasi yang dipilih, konstanta laju reaksi DCO2 > HDO
Sehingga, peningkatan laju reaksi DCO2 akan lebih besar dari HDO ketika konsentrasi LA umpan ditingkatkan

## Slide 25
Pengaruh Fraksi Massa LA Umpan (4)
Terhadap perolehan dodekana
        Gambar 3.4 Kurva sensitivitas total produk dodekana terhadap fraksi massa LA umpan pada temperatur umpan 300oC LHSV 1 jam-1
Baseline: perolehan dodekana tiap katalis pada konsentrasi LA umpan 50%-wt
Perolehan dodekana terbesar didapat pada:
  NiMo/alumina : 30%-wt LA
  Pt/ZIF : 5%-wt LA
Meskipun 5%-wt LA menghasilkan perolehan dodekana terbaik untuk katalis Pt/ZIF, perbedaannya hanya bernilai 6% dibanding perolehan 25%-wt LA (batas LA umpan maksimum)
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | -1.3422 | -0.25969 | 1.7912 | 3.2502 | 2.9992 | 0 | -4.7067 | -9.5578 | -14.0215 | -18.0484 | -21.6878
PtZIF, 2 jam | 17.0539 | 15.8924 | 13.0674 | 9.4213 | 4.94 | 0 | -4.8787 | -9.4056 | -13.5094 | -17.2148 | -20.5739

## Slide 26
Pengaruh Tfeed & LHSV: NiMo/alumina (1)
Chart: LHSV (jam-1)
| 0.16666666666666666 | 0.25 | 0.33333333333333331 | 0.5 | 0.66666666666666663 | 0.83333333333333337 | 1
553 | 662.605 | 662.6023 | 662.5447 | 661.2737 | 656.5881 | 648.522 | 638.9869
563 | 668.0783 | 668.0773 | 668.0503 | 667.326 | 664.2752 | 658.4162 | 650.8027
573 | 673.8193 | 673.8189 | 673.8067 | 673.401 | 671.4491 | 667.2969 | 661.4121
583 | 679.8021 | 679.802 | 679.7966 | 679.5737 | 678.3458 | 675.4631 | 671.0338
593 | 686.0041 | 686.0041 | 686.0018 | 685.882 | 685.1227 | 683.1576 | 679.8971
603 | 692.4054 | 692.4054 | 692.4045 | 692.3416 | 691.8804 | 690.5636 | 688.2094
613 | 698.9886 | 698.9886 | 698.9882 | 698.9561 | 698.6813 | 697.8137 | 696.1435
Terhadap temperatur reaktor
        Gambar 3.5 Pengaruh variasi temperatur umpan dan LHSV terhadap temperatur reaktor pada fraksi massa LA umpan 30%
Peningkatan LHSV penurunan temperatur reaktor
Peningkatan temperatur umpan peningkatan temperatur reaktor
Peningkatan temperatur umpan lebih berdampak terhadap peningkatan temperatur reaktor daripada penurunan LHSV
LHSV (jam-1) | Temperatur umpan (K) |  |  |  |  |  | 
 | 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | 662.61 | 668.08 | 673.82 | 679.80 | 686.00 | 692.41 | 698.99
1/4 | 662.60 | 668.08 | 673.82 | 679.80 | 686.00 | 692.41 | 698.99
1/3 | 662.54 | 668.05 | 673.81 | 679.80 | 686.00 | 692.40 | 698.99
1/2 | 661.27 | 667.33 | 673.40 | 679.57 | 685.88 | 692.34 | 698.96
2/3 | 656.59 | 664.28 | 671.45 | 678.35 | 685.12 | 691.88 | 698.68
5/6 | 648.52 | 658.42 | 667.30 | 675.46 | 683.16 | 690.56 | 697.81
1 | 638.99 | 650.80 | 661.41 | 671.03 | 679.90 | 688.21 | 696.14
Tabel 3.7 Batasan kondisi operasi reaksi HDO

## Slide 27
Chart: LHSV (jam-1)
| 0.16666666666666666 | 0.25 | 0.33333333333333331 | 0.5 | 0.66666666666666663 | 0.83333333333333337 | 1
553 | 100 | 99.9982 | 99.9607 | 99.13 | 96.0377 | 90.5895 | 83.9078
563 | 100 | 99.9993 | 99.9806 | 99.4781 | 97.3482 | 93.1931 | 87.649
573 | 100 | 99.9997 | 99.9907 | 99.6923 | 98.2509 | 95.1519 | 90.6765
583 | 100 | 99.9999 | 99.9957 | 99.8221 | 98.8634 | 96.5968 | 93.0677
593 | 100 | 100 | 99.9981 | 99.8994 | 99.2731 | 97.6447 | 94.9179
603 | 100 | 100 | 99.9992 | 99.9445 | 99.543 | 98.3933 | 96.3248
613 | 100 | 100 | 99.9997 | 99.9702 | 99.718 | 98.9203 | 97.3778
Pengaruh Tfeed & LHSV : NiMo/alumina (2)
Terhadap konversi LA dan selektivitas HDO
        Gambar 3.6 Kurva sensitivitas perubahan temperatur umpan dan LHSV terhadap (a) konversi LA dan (b) selektivitas HDO pada fraksi massa LA umpan 30%
        (a)
        (b)
Peningkatan temperatur peningkatan konstanta laju reaksi peningkatan konversi LA
Peningkatan temperatur
lebih memilih jalur reaksi DCO2 selektivitas HDO menurun
Peningkatan LHSV penurunan konversi LA
Peningkatan LHSV penurunan selektivitas HDO
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | 37.8923 | 36.972 | 36.0812 | 35.2196 | 34.3866 | 33.5818 | 32.8044
1/4 | 37.8925 | 36.972 | 36.0812 | 35.2196 | 34.3866 | 33.5818 | 32.8044
1/3 | 37.8947 | 36.9731 | 36.0817 | 35.2198 | 34.3867 | 33.5818 | 32.8044
1/2 | 37.9453 | 37.0013 | 36.0971 | 35.228 | 34.391 | 33.584 | 32.8055
2/3 | 38.1331 | 37.1206 | 36.1716 | 35.2738 | 34.4186 | 33.6004 | 32.815
5/6 | 38.4626 | 37.3528 | 36.3316 | 35.3819 | 34.4904 | 33.6472 | 32.845
1 | 38.8635 | 37.6611 | 36.5619 | 35.5498 | 34.6103 | 33.7313 | 32.903

## Slide 28
Pengaruh Tfeed & LHSV : NiMo/alumina (3)
Terhadap perolehan dodekana
        Gambar 3.7 Pengaruh variasi temperatur umpan dan LHSV terhadap (a) total perolehan dodekana dan (b) total perolehan dodekana per jam pada fraksi massa LA umpan 30%
        (a)
        (b)
Baseline: Temperatur umpan 310 oC LHSV ½ jam-1
Perolehan dodekana terbesar didapat pada temperatur umpan 280oC (553 K) LHSV 1/6 jam-1
Perolehan dodekana PER JAM terbesar didapat pada temperatur umpan 300oC (573 K) LHSV 1 jam-1
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | 7.7547 | 5.1375 | 2.6043 | 0.15404 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/4 | 7.7531 | 5.1368 | 2.604 | 0.15395 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/3 | 7.7191 | 5.1202 | 2.5961 | 0.15033 | -2.2162 | -4.504 | -6.7143
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 4.1425 | 2.7609 | 1.0623 | -0.83179 | -2.835 | -4.887 | -6.947
5/6 | -0.91668 | -1.0099 | -1.6924 | -2.8085 | -4.2296 | -5.8547 | -7.6069
1 | -7.2682 | -6.1304 | -5.7224 | -5.9149 | -6.5803 | -7.6035 | -8.887
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | -64.0818 | -64.9542 | -65.7986 | -66.6153 | -67.4049 | -68.1678 | -68.9047
1/4 | -46.1235 | -47.4316 | -48.698 | -49.923 | -51.1073 | -52.2517 | -53.357
1/3 | -28.1873 | -29.9199 | -31.6026 | -33.2331 | -34.8108 | -36.336 | -37.8095
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 38.8567 | 37.0145 | 34.7497 | 32.2243 | 29.5534 | 26.8173 | 24.0707
5/6 | 65.1389 | 64.9835 | 63.8459 | 61.9858 | 59.6173 | 56.9089 | 53.9884
1 | 85.4636 | 87.7392 | 88.5553 | 88.1702 | 86.8395 | 84.7931 | 82.226

## Slide 29
Perbandingan dengan Pt/ZIF (1)
Terhadap konversi LA dan selektivitas HDO
        Gambar 3.8 Pengaruh variasi temperatur umpan terhadap (a) konversi LA dan (b) selektivitas HDO
        (a)
        (b)
Peningkatan temperatur peningkatan konstanta laju reaksi peningkatan konversi LA
Peningkatan temperatur
lebih memilih jalur reaksi DCO2 selektivitas HDO menurun
Konversi LA menggunakan NiMo/alumina relatif lebih tinggi dibanding Pt/ZIF
Selektivitas HDO menggunakan NiMo/alumina relatif lebih tinggi dibanding Pt/ZIF
Chart: Temperatur umpan (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593
PtZIF, 2 jam, 25% LA | 95.139 | 95.9502 | 96.6392 | 97.2221 | 97.7132
NiMo (optimal) | 83.9078 | 87.649 | 90.6765 | 93.0677 | 94.9179 | 96.3248 | 97.3778
Chart: Temperatur umpan (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593
PtZIF, 2 jam, 25% LA | 36.9831 | 36.0834 | 35.2241 | 34.4021 | 33.6146
NiMo (optimal) | 38.8635 | 37.6611 | 36.5619 | 35.5498 | 34.6103 | 33.7313 | 32.903

## Slide 30
Perbandingan dengan Pt/ZIF (2)
Terhadap perolehan dodekana
        Gambar 3.9 Pengaruh variasi temperatur umpan terhadap total perolehan dodekana per jam
Baseline: NiMo/alumina; 30%-wt LA, Tfeed 310 oC; LHSV ½ jam-1
Perolehan dodekana PER JAM terbesar menggunakan Pt/ZIF didapat pada temperatur umpan 280oC (553 K)
Namun, perolehan dodekana per jam menggunakan Pt/ZIF masih jauh lebih rendah dibanding NiMo/alumina pada kondisi optimal
Chart: Temperatur umpan (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593
PtZIF, 2 jam | 0.056911 | -1.545 | -3.1994 | -4.8882 | -6.596
NiMo, 1 jam | 85.4636 | 87.7392 | 88.5553 | 88.1702 | 86.8395 | 84.7931 | 82.226
NiMo, 2 jam | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
Baseline

## Slide 31
4. Kesimpulan

## Slide 32
      Reaktor PFR adiabatik untuk menjalankan reaksi HDO asam laurat berhasil disimulasikan menggunakan software Python
      Fraksi massa asam laurat maksimal yang dapat diumpankan ke dalam reaktor sebelum temperatur reaktor melebihi batas desain adalah 30% untuk katalis NiMo/Al2O3 dan 25% untuk katalis Pt/ZIF.
      Kondisi operasi untuk mencapai reaksi HDO dengan konversi dan selektivitas yang optimal adalah sebagai berikut:
        Katalis NiMo/Al2O3
        Temperatur umpan 300 oC
        LHSV 1 jam-1
Kesimpulan

## Slide 33
TERIMA KASIH

## Slide 34
BACKUP SLIDE

## Slide 35
Tahapan Penelitian & Jadwal Kerja
Simulasi dan Pemaparan hasil
Pengolahan data kinetika HDO
Pembuatan neraca massa dan energi reaktor
Pembelajaran Python
Penulisan model reaktor dalam Python
Pengecekan program
Modifikasi program
Perlakuan variasi simulasi
Analisis performa reaktor
Pemaparan hasil
Instalasi Python
Pengumpulan data literatur (kinetika reaksi HDO LA, Cp senyawa, HR, Mr senyawa)
Penulisan program
Pemodelan reaktor
Tahap awal
Pengujian program
Studi Literatur dan Pengumpulan Data
Instalasi Python, pengumpulan data, pemodelan reaktor
Simulasi Reaktor
Perlakuan variasi kondisi operasi, analisis performa reaktor HDO
Pembuatan Program
Penulisan program, pengujian program
Minggu 1
Minggu 2 - 3
Minggu 2 - 7
Minggu 7(2) - 8(15)
Minggu 7 - 15
(Target: Program selesai)
(Target: Model reaktor selesai)
(Target: Data sudah lengkap)
(Target: Penelitian selesai)

## Slide 36
Contoh Visualisasi Efek Kondisi Operasi
Temperatur
Gambar 3 Efek temperatur terhadap DO PKO pada
P = 50 bar dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
Gambar 4 Efek tekanan terhadap DO PKO pada
T = dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
Tekanan
LHSV
Gambar 5 Efek LHSV terhadap DO PKO pada
T = 300 oC dan P = 50 bar dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[1]
[1] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196.

## Slide 37
Model Reaktor (1)
Penentuan Konstanta Laju Reaksi
T (oC) | t (jam) | K (M0,5jam-1) | K (jam-1) | K (M-1jam-1)
280 | 3 | 1,035 | 0,898 | 1,044
280 | 6 | 0,676 | 1,140 | 35,417
Nilai k rata rata (T = 280 oC) |  | 0,856 | 1,019 | 18,230
340 | 1 | 3,139 | 2,758 | 3,358
340 | 3 | 1,353 | 2,281 | 70,833
Nilai k rata rata (T = 340 oC) |  | 2,246 | 2,519 | 37,096
T (oC) | K (jam-1) | k1 (jam-1) | k2 (jam-1)
340 | 2,519 | 0,915 | 1,604
280 | 1,019 | 0,443 | 0,576
 | (3.1)
 | (3.2)
 | (3.3)
 | (3.1)
 | (3.2)
 | (3.3)
T (C) | k1 |  | k2 | 
 | ln(k1) | 1/T x 103 | ln(k2) | 1/T x 103
340 | -8,28 | 1,63 | -7,72 | 1,63
280 | -9,00 | 1,81 | -8,74 | 1,81
Tabel A.1 Penentuan order dan konstanta laju reaksi total
Tabel A.2 Nilai konstanta laju reaksi utama dan samping
Tabel A.3 Nilai ln(k) dan 1/T reaksi utama dan samping

## Slide 38
Model Reaktor (2)
Penentuan Ao dan Ea
Chart: 1/T (K-1)
| 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
hub lnk thd 1/T | -8.3748 | -8.891
Chart: 1/T (K-1)
| 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
hub lnk2 thd 1/T | -7.8169 | -8.6275
Regresi linear:
Tabel A.4 Parameter kinetika reaksi deoksigenasi LA
Gambar A.1 Kurva regresi linear (a) ln(k1) dan (b) ln(k2) terhadap 1/T
(a)
(b)
Parameter |  | Nilai | Satuan
k1 | A1 | 0,027 | s-1
 | Ea1 | 24,24 | kJ/mol
k2 | A2 | 0,708 | s-1
 | Ea2 | 38,08 | kJ/mol

## Slide 39
Model Reaktor (3)
Validasi Parameter Kinetika Reaksi
No | Perlakuan | Konversi asam laurat (%) |  |  | Selektivitas HDO (%) |  | 
 |  | Referensi | Model | %Error | Referensi | Model | %Error
1 | 340 C, 3 jam | 99,89 | 99,89 | 0,0 | 36,40 | 36,37 | 0,1
2 | 280 C, 6 jam | 99,89 | 99,89 | 0,0 | 43,45 | 43,42 | 0.1
Tabel A.5 Perbandingan nilai konversi LA dan selektivitas HDO dari data referensi dan hasil permodelan
Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai konversi dan selektivitas pada kondisi 280 oC (6 jam) dan 320 oC (3 jam)
Nilai error bernilai sangat kecil (<5%) sehingga parameter kinetika dapat digunakan.

## Slide 40
Pengaruh fraksi massa (4)
Terhadap temperatur reaktor
        Gambar A.2 Pengaruh fraksi massa terhadap total produk
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | -90.1342 | -80.0519 | -59.2835 | -38.0499 | -17.6007 | 0 | 14.3519 | 26.619 | 37.5655 | 47.5129 | 56.6244
PtZIF, 2 jam | -88.2946 | -76.8215 | -54.7731 | -34.3472 | -16.048 | 0 | 14.1456 | 26.8322 | 38.385 | 49.0134 | 58.8522

## Slide 41
SIMULASI AWAL

## Slide 42
Dalam reaksi tidak hanya terjadi HDO, namun juga terjadi DCO2 yang saling bersaingan
Cracking pada temperatur 280 – 420 oC, hanya sekitar 2% dan dapat diabaikan.
Faktor ekspansi diabaikan karena rasio H2/LA yang tinggi (300 v/v)
ASUMSI PERMODELAN
Gambar 6. Model reaksi HDO asam laurat

## Slide 43
DATA FISIK DAN KIMIA
Senyawa | Cp |  |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | A | B | C
Asam Laurat | -4,295 | 1,23730 | -8,2209 x 10-4 | 2,768 x 10-7 | -3,8871 x 10-11 | -582,24 | -0,23113 | 1,2546 x 10-4
n-Dodekana | 71,498 | 0,72559 | 1,1553 x 10-4 | -4,12 x 10-7 | 1,4141 x 10-10 | -225,66 | -0,25979 | 1,3823 x 10-4
n-Undekana | 125,21 | 0,31401 | 7,9137 x 10-4 | -9,141 x 10-7 | 2,7568 x 10-10 | -208,56 | -0,24686 | 1,3203 x 10-4
Senyawa | Cp |  |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | A | B | C
Asam Laurat | -4,295 | 1,23730 | -8,2209 x 10-4 | 2,768 x 10-7 | -3,8871 x 10-11 | -582,24 | -0,23113 | 1,2546 x 10-4
n-Dodekana | 71,498 | 0,72559 | 1,1553 x 10-4 | -4,12 x 10-7 | 1,4141 x 10-10 | -225,66 | -0,25979 | 1,3823 x 10-4
n-Undekana | 125,21 | 0,31401 | 7,9137 x 10-4 | -9,141 x 10-7 | 2,7568 x 10-10 | -208,56 | -0,24686 | 1,3203 x 10-4
Tabel 6. Data kimia senyawa kimia organik

## Slide 44
DATA FISIK DAN KIMIA (2)
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,47 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393509
Senyawa | Cpig / R |  |  | 
 |  |  |  | J/mol
 | A | B | C | 
Hidrogen | 3,249 | 0,422 x 10-3 | 0,083 x 105 | 0
Air | 3,47 | 1,45 x 10-3 | 0,121 x105 | -241818
CO2 | 5,457 | 1,045 x 10-3 | -1,157 x 105 | -393509
Senyawa | Rumus Molekul | MW (kg/kmol)
Asam laurat | CH3(CH2)10COOH | 200,321
n-Dodekana | C12H26 | 184,322
n-Undekana | C11H24 | 170,295
Hidrogen | H2 | 2
Air | H2O | 18,015
Karbon dioksida | CO2 | 44,01
Tabel 7. Data kimia senyawa anorganik
Tabel 8. Data berat molekul

## Slide 45
PENGOLAHAN DATA HDO
Tabel 9. Data nilai indeks keasaman dan konversi masing … masing kondisi operasi.
No | Perlakuan | Indeks Keasaman | Konversi
1 | Asam Laurat | 280,8 | 
2 | 400 C, 1 h | 0,3 | 0,9989
3 | 340 C, 1 h | 17,8 | 0,9366
4 | 340 C, 3 h | 0,3 | 0,9989
5 | 280 C, 3 h | 19,0 | 0,9323
6 | 280 C, 6 h | 0,3 | 0,9989
Konversi dihitung dengan menggunakan persamaan (1)
(1)
Menghitung Konversi

## Slide 46
PENGOLAHAN DATA HDO (2)
Tabel 10. Hasil tabulasi nilai K pada berbagai orde reaksi
Orde reaksi dicari dengan menggunakan cara tabulasi, yaitu dengan membandingkan nilai konstanta laju reaksi pada waktu reaksi yang berbeda dalam temperatur yang sama untuk masing masing orde.
(2)
Mencari Orde Reaksi
Untuk mencari nilai konstanta laju reaksi deoksigenasi asam laurat (K) digunakan persamaan (2)
T (C) | T(jam) | K (M0,5jam-1) | K (jam-1) | K (M-1jam-1)
280 | 3 | 1,035 | 0,898 | 1,044
280 | 6 | 0,676 | 1,140 | 35,417
Nilai k rata rata (T = 280 C) |  | 0,856 | 1,019 | 18,230
340 | 1 | 3,139 | 2,758 | 3,358
340 | 3 | 1,353 | 2,281 | 70,833
Nilai k rata rata (T = 340 C) |  | 2,246 | 2,519 | 37,096
Diperoleh orde reaksi = 1
(orde 1)

## Slide 47
PENGOLAHAN DATA HDO (3)
Karena orde reaksi = 1, maka model persamaan reaksi ditunjukkan dalam persamaan 3,4,5,6,7, dan 8
(3)
Model persamaan reaksi
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Keterangan subskrip :
LA = Asam Laurat
DD = Dodekana
UD = Undekana
H2 = hydrogen
CO2 = Karbon dioksida
H2O = Air

## Slide 48
PENGOLAHAN DATA HDO (4)
Tabel 11. Data hasil perhitungan konstanta laju reaksi
Konstanta laju reaksi HDO (k1) dan konstanta laju reaksi DCO2 (k2) dihitung dengan menggunakan persamaan (10) dan (11)
(9)
Menghitung k1 dan k2
(10)
(11)
T (oC) | t (jam) | XLA | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | K (jam-1) | k1 (jam-1) | k2 (jam-1)
400 | 1 | 0,9989 | 26,9 | 53,6 | 6,482 | 2,286 | 4,555
340 | 3 | 0,9989 | 35,2 | 61,5 | 2,519 | 0,915 | 1,604
280 | 6 | 0,9989 | 41,8 | 54,4 | 1,019 | 0,443 | 0,576

## Slide 49
PENGOLAHAN DATA HDO (5)
Mencari Energi Aktivasi (Ea) dan konstanta Arrhenius
Energi aktivasi dan konstanta Arhenius dapat dicari dari hubungan konstanta laju reakis dengan temperatur dengan menggunakan persamaan 12 dan 13
(12)
(13)
Dengan Ea adalah energi aktivasi (J/mol), A0 adalah konstanta Arrhenius (s-1), dan R adalah konstanta gas ideal. Dengan mengalurkan lnk terhadap 1/T, lalu regresi linear data, diperoleh persamaan 14 dan 15
Sehingga, nilai Konstanta Arrhenius dan energi aktivasi dapat diperoleh dengan persamaan 16 dan 17
(14)
(15)
(16)
(17)

## Slide 50
PENGOLAHAN DATA HDO (6)
Tabel 12. Data pengolahan untuk mencari Ea dan A0
Mencari Energi Aktivasi (Ea) dan konstanta Arrhenius (2)
T (oC) | t (jam) | k1 |  | k2 | 
 |  | lnk | 1/T x 103 | lnk | 1/T x 103
340 | 3 | -8,28 | 1,63 | -7,72 | 1,63
280 | 6 | -9,00 | 1,81 | -8,74 | 1,81
Gambar 8 grafik hubungan lnk2 terhadap 1/T
Gambar 7 grafik hubungan lnk1 terhadap 1/T
Parameter kinetika |  | Satuan | Nilai
k1 | A1 | s-1 | 1,0909
 | Ea1 | J/mol | 42036
k2 | A2 | s-1 | 16,145
 | Ea2 | J/mol | 53126
Tabel 13. Parameter kinetika reaksi HDO asam laurat
Chart: 1/T (K-1)
| 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
hub lnk thd 1/T | -8.3748 | -8.891
Chart: 1/T (K-1)
| 1.6313213703099511E-3 | 1.8083182640144665E-3
hub lnk2 thd 1/T | -7.8169 | -8.6275

## Slide 51
PERSAMAAN DI REAKTOR
Neraca massa reactor ditunjukkan dengan persamaan 18-23
(18)
Neraca Massa Reaktor
(22)
(20)
(21)
(19)
(23)

## Slide 52
PERSAMAAN DI REAKTOR (2)
Neraca energi reactor ditunjukkan dengan persamaan 24
(24)
Neraca Energi Reaktor
(26)
(25)
(27)

## Slide 53
PERSAMAAN DI REAKTOR (3)
Keterangan
Keterangan subskrip :
LA = Asam Laurat
DD = Dodekana
UD = Undekana
H2 = hydrogen
CO2 = Karbon dioksida
H2O = Air
Keterangan :
= Massa jenis campuran senyawa di reaktor (kg/m3)
= Kapasitas panas (J/kg K)
u = Laju alir linear fluida dalam reaktor (m/s)
T0 = Temperatur umpan masuk reaktor (K)
T = Temperatur reaktor pada posisi z (K)
P0 = Tekanan umpan masuk reaktor (Pa)
P = Tekanan reaktor pada posisi z (Pa)
= Perubahan entalpi reaksi i (J/mol)
ri = Laju reaksi i (mol/L.s)

## Slide 54
MODEL REAKTOR PIPA BERDAUR ULANG YANG BEROPERASI SECARA ADIABATIK
Model Reaktor
Gambar 9. Skema reactor pipa daur ulang adiabatik
Dengan RR adalah rasio daur ulang. Rasio umpan = Nm3 H2 / m3 Asam Laurat. Dengan umpan awal (sebelum dicampur dengan aliran daur ulang) hanya mengandung gas hidrogen dan asam laurat.

## Slide 55
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON
Masukkan scipy, numpy, dan matplotlib.pyplot
Variable parameter kinetika, variable tetap, properti, dll.

## Slide 56
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (2)
Array variabel bebas dan terikat

## Slide 57
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (3)
Fungsi konstanta laju reaksi
Fungsi neraca massa dan energi

## Slide 58
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (3)
Fungsi neraca massa dan energi

## Slide 59
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (4)
Integrasi odeint
Plotting dan import hasil (temp)

## Slide 60
PENULISAN PROGRAM PADA PYTHON (4)
Plotting dan import hasil (selektivitas dan konversi)

## Slide 61
CONTOH HASIL SIMULASI
Gambar 10. Profil temperatur di sepanjang reaktor

## Slide 62
CONTOH HASIL SIMULASI (2)
Gambar 12. Profil % konversi asam laurat di sepanjang reaktor
Gambar 13. profil selektivitas HDO di sepanjang reaktor

## Slide 63
VALIDASI MODEL
Model reaksi beserta data kinetika yang telah dibuat dibandingkan dengan nilai konversi dan distribusi produk pada jurnal referensi sesuai dengan kondisi operasi.

## Slide 64
LAIN LAIN

## Slide 65
KEROSIN VS AVTUR
Perbedaan avtur dengan kerosin :
Avtur lebih murni (refined) dibanding kerosin, lebih banyak syarat spesifikasi yang harus dipenuhi seperti titik beku, flash point, viskositas, kandungan sulfur, dan energi spesifik.
Beberapa jenis avtur memiliki additives agar terbakar lebih sempurna, bersih dan efisien serta untuk mencegah terbentuknya es dan korosi.

## Slide 66
RUTE PRODUKSI BIOAVTUR
Produksi jet fuel dari alcohol melalui proses dehidrasi, oligomerisasi, hidrogenasi dan fraksionasi.
ATJ (Alcohol to Jet)
Gambar 14. Proses Alcohol to Jet[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..

## Slide 67
RUTE PRODUKSI BIOAVTUR
Proses produksi hidrokarbon dari syngas
FT (Fischer-Tropsch)
Gambar 15. Proses FT biomass to liquid[1]
[1] Wang, W. C., dan Tao, L. (2016): Bio-jet fuel conversion technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 801–822..

## Slide 68
MEKANISME HDO
Gambar 16. Skema reaksi hidrodeoksigenasi refined rapeseed oil
[1] Bejblova dan Kubic. (2010). DOI : https://doi.org/10.1007/s11244-009-9421-z
Fatty alcohol akan bereaksi dengan fatty acid membentuk fatty ester atau bereaksi dengan hydrogen melalui rute HDO. Fatty ester sebagai senyawa intermediet yang akan melalui rute HDO. Semakin banyak fatty ester yang terbentuk, selektivitas alkana rantai genap akan semakin tinggi dibanding semakin banyak fatty acid yang terbentuk.

## Slide 69
MEKANISME HDO (2)
[1] Yenumala dkk. (2016). Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 120(1), 109–128.
Gambar 17. Skema reaksi hidrodeoksigenasi tripalmitin dan tristearin
Terjadi konversi trigliserida membentuk asam lemaknya. Kemudian, asam lemak akan tereduksi oleh hidrogen menjadi aldehid. Pada jalur dekarbonilasi, aldehid terkonversi menjadi heptadekana dan pentadekana, serta CO sebagai by-product. Pada jalur hidrodeoksigenasi, aldehid tereduksi oleh hidrogen membentuk alkohol dilanjutkan dengan dehidrasi menjadi olefin dan berakhir dengan hidrogenasi membentuk senyawa oktadekana dan heksadekana.

## Slide 70
MEKANISME HDO (3)
[1] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
Gambar 18. Skema reaksi deoksigenasi minyak inti kelapa sawit[1]
Itthibenchapong dkk (2017) melakukan deoksigenasi PKO dengan menggunakan katalis NiMoS2/-Al2O3 rasio Ni/NiMo = 0,33. . Propana akan mengalami cracking menjadi etana dan metana dengan adanya gas hidrogen dan pada temperatur tinggi (> 330 C). Gas CO dapat mengalami reaksi metanasi dengan adanya gas hidrogen menjadi metana dan uap air terutama pada tekanan hidrogen tinggi (> 50 bar)

## Slide 71
Katalis tidak berpenyangga => selektivitas HDO
CoMo/Al2O3 dan NiMo/Al2O3 disulfidasi adalah katalis yang banyak digunakan untuk HDO
Katalis CoMo menghasilkan produk olefin karena aktivitas hidrogenasi yang lebih rendah
Katalis NiW lebih menyukai jalur DCO dan DCO2
Deaktivasi katalis HDO disebabkan oleh : 1. Kenaikan T (reaksi HDO) (Ancheyta, 2016) 2. Tekanan uap air (produk samping HDO) (Laurent dan Delmon, 1994) 3. Penutupan pori oleh deposit karbon
(Zhang dkk, 2014)
(Jenistova dkk, 2017)
(Toba dkk, 2011)
(Toba dkk, 2011)
KATALIS HDO

## Slide 72
Gambar 19. Konversi TG pada katalis NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,3 (biru), Mo (hitam), dan Ni (merah). T = 260 oC, P = 3,5 MPa (Kubic dan Kaluza, 2010).
Gambar 20. Selektivitas n-oktadekana (HDO) terhadap yield hidrokarbon pada katalis (a) NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,3 (biru), Mo (hitam), dan Ni (merah). T = 260 -280 oC, P = 3,5 MPa, V/F = 0,25 – 4 h ; (b) NiMo dengan Ni/Ni+Mo = 0,2 (hitam), 0,3 (biru), dan 0,4 (merah). T = 260 – 280 oC, P = 3,5 MPa, V/F = 0,25 – 1 h (Kubic dan Kaluza, 2010)
(a)
(b)
Konversi TG NiMo>Mo>Ni. Selektivitas HDO pada Mo>NiMo>Ni. (Kubic dan Kaluza, 2010)
Rasio Ni/Ni+Mo = 0,2 memberikan selektivitas maksimal (Burimsitthigul dkk, 2021)
KATALIS HDO (2)

## Slide 73
Reaksi NiMo sulfida
KATALIS HDO (3)

## Slide 74
EFEK KONDISI OPERASI
Temperatur memengaruhi laju deaktivasi katalis[3]
Temperatur
Pada temperatur yang tinggi (400 oC) perolehan produk cracking akan meningkat[1]
Selektivitas HDO menurun pada temperatur tinggi (330 oC)[2]
Semakin tinggi temperatur, konversi asam lemak akan semakin meningkat[1]
[1] Brandao dkk . (2020). DOI : https://doi.org/10.1007/s13399-020-01046-9
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
[3] Khan dkk. (2019) : Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 140(January), 1–24.
Gambar 21 Efek temperatur terhadap DO PKO pada
P = 50 bar dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 75
EFEK KONDISI OPERASI (2)
LHSV
Semakin kecil LHSV, semakin besar produk cracking[1]
Semakin besar LHSV, semakin kecil selektivitas HDO[2]
[1] Anand dkk (2016) : Applied Catalysis A: General, 516, 144–152.
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196.
Gambar 22 Efek LHSV terhadap DO PKO pada T = 300 oC dan P = 50 bar dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 76
EFEK KONDISI OPERASI (3)
Tekanan
Semakin tinggi tekanan hidrogen semakin tinggi selektivitas HDO[1],[2]
Semakin tinggi tekanan hidrogen reaksi metanasi gas CO menjadi metana semakin meningkat[2]
[1] Kimura dkk. (2013) : Applied Catalysis A: General, 471, 28–38.
[2] Itthibenchapong dkk. (2017) : Energy Conversion and Management, 134, 188–196..
Gambar 23 Efek tekanan terhadap DO PKO pada
T = dan LHSV = 1 jam-1 dengan katalis NiMoS2/-Al2O3[2]

## Slide 77
STATE OF THE ART
Tabel 14. Rangkuman HDO dengan umpan minyak nabati
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Refined Rapeseed Oil | MoO3/CoO/MCM-41 | Jumlah katalis = 8 g. T = 300 – 320 oC. P = 2-11 MPa. WHSV = 1-4 h-1 . H2 : minyak = 50. | n-alkana (C15 – C18) sedikit iso alkana | rasio C18/C17 berkurang seiring peningkatan WHSV. Semakin besar WHSV semakin kecil selektivitas terhadap hidrokarbon. | (Bejblova dan Kubic, 2010)
Rapeseed Oil | Mo/Al2O3, Ni/ Al2O3, 0,3NiMo/ Al2O3, | Reaktor unggun tetap. T = 260 – 280 oC. WHSV = 0,25 – 4 h-1. H2 : minyak = 50. P = 3,5 MPa. | n-C15 – n-C18 | Efek katalis: urutan katalis yang memberikan konversi tinggi ke rendah adalah NiMo>Mo>Ni.. Ni lebih menyukai rute DCO2 sedangkan Mo lebih menyukai rute HDO. | (Kubic dan Kaluza, 2010)
Waste Vegetable Oil | NiMo/Al2O3, CoMo/ Al2O3, dan NiW/ Al2O3 | Reaktor kontinu. P = 5 MPa H2. T = 350 oC. t = 3 jam. WHSV = 2,8 h-1 | n-alkana | CoMo membentuk olefin. NiW menempuh jalur DCO2 dan DCO dibanding HDO. | (Toba dkk., 2011)
Minyak jarak | CoMo/MTS CoMo/Al2O3 | P = 80 bar. T = 300 – 425 oC. LHSV = 2 – 12 h-1 . | C15 – C18 | Pada temperatur yang lebih rendah (320 oC) dan space-velocity yang lebih besar akan menyebabkan terjadinya oligomerisasi | (Sharma dkk., 2012)
Minyak kelapa | NiMo/-Al2O3 | Menggunakan reaktor unggun tetap aliran kontinu dengan diameter dalam 8 mm. Katalis 1Ml. P = 0,4 – 0,8 MPa, T = 350 C. LHSV = 1-20 h-1 | n-alkana C8-C16 | EfeSemakin lama waktu reaksi semakin besar konversi (konversi saat 1 jam = 96,9%). Yield C1-C3 meningkat seiring meningkatnya waktu reaksi karena hidrogenasi CO dan CO2 ke metana. | Kimura dkk. (2013)
Waste Cooking Oil | CoMoS | Dalam reactor partaian. T = 375 oC. Katalis : minyak = 1:200. Jumlah katalis = 0,6 g. P = 1300 psi. WHSV = 2,8 h-1 | C15 – C18 | Terdapat data kinetik berupa nilai k. Katalis yang tidak berpenyangga memberikan rasio C18/C17 yang lebih rendah. | (Zhang dkk., 2014)
Minyak inti kelapa sawit | NiMoS2/-Al2O3 Ni/NiMo = 0,33 | P = 30-50 bar, T = 270 – 330 C, LHSV = 1-5 h-1, H2/Minyak = 1000 (Ncm3/cm3) pada trickle-bed reaktor | nC11 – nC18 | Kondisi optimal adalah P = 50 bar, T = 330 oC, LHSV = 1h-1, rasio H2/minyak = 1000 N(cm3/cm3) yang menghasilkan konversi 92%, selektivitas HDO = 60%. | (Itthibenchapong dkk., 2017)
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Refined Rapeseed Oil | MoO3/CoO/MCM-41 | Jumlah katalis = 8 g. T = 300 – 320 oC. P = 2-11 MPa. WHSV = 1-4 h-1 . H2 : minyak = 50. | n-alkana (C15 – C18) sedikit iso alkana | rasio C18/C17 berkurang seiring peningkatan WHSV. Semakin besar WHSV semakin kecil selektivitas terhadap hidrokarbon. | (Bejblova dan Kubic, 2010)
Rapeseed Oil | Mo/Al2O3, Ni/ Al2O3, 0,3NiMo/ Al2O3, | Reaktor unggun tetap. T = 260 – 280 oC. WHSV = 0,25 – 4 h-1. H2 : minyak = 50. P = 3,5 MPa. | n-C15 – n-C18 | Efek katalis: urutan katalis yang memberikan konversi tinggi ke rendah adalah NiMo>Mo>Ni.. Ni lebih menyukai rute DCO2 sedangkan Mo lebih menyukai rute HDO. | (Kubic dan Kaluza, 2010)
Waste Vegetable Oil | NiMo/Al2O3, CoMo/ Al2O3, dan NiW/ Al2O3 | Reaktor kontinu. P = 5 MPa H2. T = 350 oC. t = 3 jam. WHSV = 2,8 h-1 | n-alkana | CoMo membentuk olefin. NiW menempuh jalur DCO2 dan DCO dibanding HDO. | (Toba dkk., 2011)
Minyak jarak | CoMo/MTS CoMo/Al2O3 | P = 80 bar. T = 300 – 425 oC. LHSV = 2 – 12 h-1 . | C15 – C18 | Pada temperatur yang lebih rendah (320 oC) dan space-velocity yang lebih besar akan menyebabkan terjadinya oligomerisasi | (Sharma dkk., 2012)
Minyak kelapa |  | Menggunakan reaktor unggun tetap aliran kontinu dengan diameter dalam 8 mm. Katalis 1Ml. P = 0,4 – 0,8 MPa, T = 350 C. LHSV = 1-20 h-1 | n-alkana C8-C16 | EfeSemakin lama waktu reaksi semakin besar konversi (konversi saat 1 jam = 96,9%). Yield C1-C3 meningkat seiring meningkatnya waktu reaksi karena hidrogenasi CO dan CO2 ke metana. | Kimura dkk. (2013)
Waste Cooking Oil | CoMoS | Dalam reactor partaian. T = 375 oC. Katalis : minyak = 1:200. Jumlah katalis = 0,6 g. P = 1300 psi. WHSV = 2,8 h-1 | C15 – C18 | Terdapat data kinetik berupa nilai k. Katalis yang tidak berpenyangga memberikan rasio C18/C17 yang lebih rendah. | (Zhang dkk., 2014)
Minyak inti kelapa sawit |  | P = 30-50 bar, T = 270 – 330 C, LHSV = 1-5 h-1, H2/Minyak = 1000 (Ncm3/cm3) pada trickle-bed reaktor | nC11 – nC18 | Kondisi optimal adalah P = 50 bar, T = 330 oC, LHSV = 1h-1, rasio H2/minyak = 1000 N(cm3/cm3) yang menghasilkan konversi 92%, selektivitas HDO = 60%. | (Itthibenchapong dkk., 2017)

## Slide 78
STATE OF THE ART (2)
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Asam stearat | Ni/γ-Al2O3, Ni/SiO2, Ni/HZSM-5 | P=12 – 14,5 bar. T = 533 – 563 K . Waktu = 360 menit. Kecepatan pengadukan =1200 rpm | n-C15 – n-C18 | n-heptadekana merupakan produk dominan. Reaksi dekarbonilasi lebih cepat daripada reaksi HDO. Data kinetik berupa konstanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Kumar dkk., 2014)
Asam oleat | FMoOX/Zeol | P= 20 bar. T = 320 – 380 oC. Jumlah katalis = 10 – 30 mg. Waktu = 120 mnt | n-oktadekana i-oktadekana | Temperatur terbaik adalah 360 oC, dengan waktu terbaik 60 menit. Terdapat data kinetik berupa Ea dan A. | (Ayodele dkk., 2015)
Trigliserida yang terdiri atas Tripalmitin & tristearin (1:2) | γ-Al2O3 supported Ni (15NiAl) | P = 30 bar. T = 553 – 633 K. Katalis digunakan 5-20 w/w%. Waktu reaksi = 360 menit. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm | n-C15 – n-C18 | TG terkonversi ke FAs dalam waktu yang sangat cepat (~ 0 menit). Reaksi dekarbonilasi lebih dominan dari reaksi deokssigenasi. Data kinetik berupa konsatanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Yenumala dkk., 2016)
Asam stearat | 5 wt% Ni-γ-Al2O3 5 wt% Ni/SiO2 5 wt% Pd/C | P = 7 – 50 bar. T = 300 oC. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm. Waktu reaksi = 6 jam. | n-heptadekana n-oktadekana | Tekanan 30 bar memberikan konversi dan yield C17 terbesar (pada katalis 5 wt% Ni-γ-Al2O3 ) yaitu 99% dan 96%. Selektivitas C18OH dan C17 saat 50% konversi pada tekanan 30 bar juga yang terbesar yaitu 14% dan 88%. | (Jeništová dkk., 2017)
Fatty Acids Methyl Esters (FAME) | 5wt% Ni/H-Y-80 & 5 wt% Pd/C | Dilakukan pada reactor semi-partaian. T= 300 oC, P = 30 bar dan V = 300 mL. Jumlah katalis 0,25 g. | Oktadekana Heksadekana | Terdapat data kinetik nilai k untuk masing masing reaksi | (Hachemi dan Murzin, 2017)
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | NiMo/-Al2O3 | Dilakukan pada reaktor autoclave. T = 350 & 400 oC. Tekanan 32,5 = 40 bar. K. Waktu = 4 jam | n-alkana | Konversi terbesar yaitu 98,7% pada suhu 400 oC tekanan 40 bar rasio pelarut = 2:1 dan jumlah katalis = 3%. | (Sabarman dkk., 2019)
Asam Laurat | Sulfided NiMo/Al2O3 | Reaktor partaian. Jumlah katalis = 0,5 g. P = 30 bar. T = 400 oC. | C12 dan C11 | Efek temperatur : semakin tinggi temperatur, semakin besar produk cracking dan semakin dominan jalur DCO dan DCO2 | (Brandão dkk., 2020)
Umpan | Katalis | Kondisi | Produk | Penjelasan | Referensi
Asam stearat | Ni/γ-Al2O3, Ni/SiO2, Ni/HZSM-5 | P=12 – 14,5 bar. T = 533 – 563 K . Waktu = 360 menit. Kecepatan pengadukan =1200 rpm | n-C15 – n-C18 | n-heptadekana merupakan produk dominan. Reaksi dekarbonilasi lebih cepat daripada reaksi HDO. Data kinetik berupa konstanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Kumar dkk., 2014)
Asam oleat | FMoOX/Zeol | P= 20 bar. T = 320 – 380 oC. Jumlah katalis = 10 – 30 mg. Waktu = 120 mnt | n-oktadekana i-oktadekana | Temperatur terbaik adalah 360 oC, dengan waktu terbaik 60 menit. Terdapat data kinetik berupa Ea dan A. | (Ayodele dkk., 2015)
Trigliserida yang terdiri atas Tripalmitin & tristearin (1:2) | γ-Al2O3 supported Ni (15NiAl) | P = 30 bar. T = 553 – 633 K. Katalis digunakan 5-20 w/w%. Waktu reaksi = 360 menit. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm | n-C15 – n-C18 | TG terkonversi ke FAs dalam waktu yang sangat cepat (~ 0 menit). Reaksi dekarbonilasi lebih dominan dari reaksi deokssigenasi. Data kinetik berupa konsatanta laju reaksi, konstanta Arrhenius dan energi aktivasi | (Yenumala dkk., 2016)
Asam stearat | 5 wt% Ni-γ-Al2O3 5 wt% Ni/SiO2 5 wt% Pd/C | P = 7 – 50 bar. T = 300 oC. Kecepatan pengadukan = 1200 rpm. Waktu reaksi = 6 jam. | n-heptadekana n-oktadekana | Tekanan 30 bar memberikan konversi dan yield C17 terbesar (pada katalis 5 wt% Ni-γ-Al2O3 ) yaitu 99% dan 96%. Selektivitas C18OH dan C17 saat 50% konversi pada tekanan 30 bar juga yang terbesar yaitu 14% dan 88%. | (Jeništová dkk., 2017)
Fatty Acids Methyl Esters (FAME) | 5wt% Ni/H-Y-80 & 5 wt% Pd/C | Dilakukan pada reactor semi-partaian. T= 300 oC, P = 30 bar dan V = 300 mL. Jumlah katalis 0,25 g. | Oktadekana Heksadekana | Terdapat data kinetik nilai k untuk masing masing reaksi | (Hachemi dan Murzin, 2017)
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) |  | Dilakukan pada reaktor autoclave. T = 350 & 400 oC. Tekanan 32,5 = 40 bar. K. Waktu = 4 jam | n-alkana | Konversi terbesar yaitu 98,7% pada suhu 400 oC tekanan 40 bar rasio pelarut = 2:1 dan jumlah katalis = 3%. | (Sabarman dkk., 2019)
Asam Laurat | Sulfided NiMo/Al2O3 | Reaktor partaian. Jumlah katalis = 0,5 g. P = 30 bar. T = 400 oC. | C12 dan C11 | Efek temperatur : semakin tinggi temperatur, semakin besar produk cracking dan semakin dominan jalur DCO dan DCO2 | (Brandão dkk., 2020)
Tabel 15. Rangkuman HDO dengan umpan asam lemak atau trigliserida

## Slide 79
ALASAN PEMILIHAN VARIASI
Temperatur
Variasi temperatur yang digunakan adalah 280, 300, 320, dan 340 oC. Sesuai dengan data yield yang ada pada referensi yaitu 280 oC dan 340 oC. Data kinetik pada 400 oC tidak digunakan karena sudah banyak terbentuk cracking (17,8%).
No | Perlakuan | Yield C12 (%) | Yield C11 (%) | Yield <C11 (%)
1 | 400 oC, 1 jam | 26,9 | 53,6 | 17,8
2 | 340 oC, 3 jam | 35,2 | 61,5 | 2,4
3 | 280 oC, 6 jam | 41,8 | 54,4 | 2,7
Tabel 16. Data distribusi produk HDO asam laurat pada berbagai kondisi

## Slide 80
ALASAN PEMILIHAN VARIASI (2)
Rasio Daur Ulang
Variasi rasio daur ulang yang digunakan adalah 2,3,4,5 dan 6. Hal ini dilakukan setelah melihat hasil simulasi awal, reaktor tidak runaway pada rasio recycle disekitar 3 dan 4.

## Slide 81
ALASAN PEMILIHAN VARIASI (3)
LHSV
Variasi LHSV yang digunakan adalah 1, 1/3 dan 1/6 jam-1. Variasi ini sesuai dengan data kondisi operasi yang ada di referensi yaitu dengan waktu reaksi 1, 3 dan 6 jam.
No | Perlakuan | Indeks Keasaman
1 | Asam Laurat | 280,8
2 | 400 oC, 1 h | 0,3
3 | 340 oC, 1 h | 17,8
4 | 340 oC, 3 h | 0,3
5 | 280 oC, 3 h | 19,0
6 | 280 oC, 6 h | 0,3
Tabel 17. Data indeks keasaman produk HDO asam laurat pada .. berbagai kondisi operasi

## Slide 82
Mekanisme HDO di katalis NiMo/SAPO-11
KATALIS HDO (4)
Gambar 24. Skema reaksi hidrodeoksigenasi pada katalis NiMo/SAPO[1]
[1] Chen. N dkk (2015). DOI : https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.03.011

## Slide 83
Tahapan Pemodelan
Penulisan Program dan Simulasi Reaktor
A
A

## Slide 84
Jadwal Kerja
Kegiatan | Waktu (minggu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Instalasi software python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengumpulan data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengolahan data dan pemodelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mempelajari python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan program pada python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengujian program dan model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Perlakuan variasi variabel bebas pada simulasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengecekan ulang hasil simulasi & modifikasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabel 18. Jadwal kerja