## Slide 1: STUDI KINETIK DAN SIMULASI KONSEPTUAL REAKTOR PRODUKSI BIOAVTUR
Reaksi umum deoksigenasi minyak nabati menjadi alkana disajikan dalam Gambar 1.
> Peningkatan konsentrasi LA → meningkatkan laju reaksi → meningkatkan panas hasil reaksi → meningkatkan temperatur reaktor
> Batas konsentrasi maksimal
NiMo/alumina : 30%-wt; T = 661 K
Pt/ZIF : 25%-wt; T = 658 K
CHART TITLE
CHART TITLE
I.G.B.N. Makertiharta , Haryo Pandu Winoto, Hanif Muhammad D.U., Prama Pradipta A.
TK4093 Penelitian Teknik Kimia II | Kelompok C2.2021.K.11
PENDAHULUAN
METODOLOGI
HASIL & PEMBAHASAN
KESIMPULAN
Penelitian sebelumnya (Brandão dkk., 2020) mengkaji proses HDO asam laurat menggunakan katalis NiMo/Al2O3. Kinerja dari proses HDO akan bergantung pada kondisi operasi seperti konsentrasi umpan, temperatur, dan waktu tinggal. Sehingga, simulasi reaktor proses HDO asam laurat (LA) menjadi n-dodekana dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi operasi HDO optimal tanpa melebihi batas desain temperatur reaktor.
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
www.che.itb.ac.id
Gambar 1 Skema umum reaksi deoksigenasi trigliserida (Sotelo-Boyas dkk., 2012)
Tujuan Penelitian
Membuat model proses dan menentukan konfigurasi parameter operasi pada reaksi HDO dari asam laurat menjadi bioavtur secara kontinu pada reaktor pipa adiabatik ideal.
Sasaran Penelitian
1. Membuat model matematika simulasi proses HDO asam laurat yang dilakukan dalam reaktor pipa adiabatik ideal dengan menggunakan software python.
2. Mengevaluasi fraksi massa asam laurat umpan maksimum agar temperatur reaktor tidak melebihi batas desain reaktor hydrotreating tipikal.
3. Mengevaluasi kondisi operasi untuk mencapai konversi dan selektivitas HDO optimal.
Tahapan Penelitian
Studi literatur > Pengumpulan data > Pengolahan data dan pemodelan reaksi > Simulasi reaktor
Dasar Permodelan
Menggunakan data yield dan konversi dari eksperimen Brandao, dkk. (2020), dihitung parameter kinetika reaksi mengikuti model reaksi pada Gambar 2.
Gambar 2 Model reaksi HDO asam laurat
Neraca Massa dan Energi
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (1)
 |  | (2)
Variasi Percobaan
Variabel kontrol
      Dimensi reaktor (V = 6 m3, L = 3 m, D = 1,6 m)
      Tekanan = 30 bar
      Rasio H2/LA = 300 v/v
Variabel terikat
Konversi LA (XLA)
Selektivitas HDO (SHDO)
Perolehan dodekana = XLA SHDO
Temperatur reaktor
Variabel bebas
Fraksi massa umpan LA: 5 – 100 %-berat
Temperatur umpan: 280 – 340 oC
LHSV: 1/6 – 1 jam-1
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | 582.3209 | 593.1305 | 621.0185 | 661.4121 | 717.1812 | 778.5864 | 833.5594 | 881.202 | 923.3453 | 961.3602 | 996.2556
PtZIF, 2 jam | 585.2403 | 599.3128 | 634.6502 | 681.9488 | 739.0978 | 797.0426 | 849.3813 | 895.4002 | 936.3047 | 973.3548 | 1007.5277
        Gambar 3 Profil temperatur di sepanjang reaktor pada berbagai variasi fraksi massa LA umpan
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | 7.7547 | 5.1375 | 2.6043 | 0.15404 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/4 | 7.7531 | 5.1368 | 2.604 | 0.15395 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/3 | 7.7191 | 5.1202 | 2.5961 | 0.15033 | -2.2162 | -4.504 | -6.7143
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 4.1425 | 2.7609 | 1.0623 | -0.83179 | -2.835 | -4.887 | -6.947
5/6 | -0.91668 | -1.0099 | -1.6924 | -2.8085 | -4.2296 | -5.8547 | -7.6069
1 | -7.2682 | -6.1304 | -5.7224 | -5.9149 | -6.5803 | -7.6035 | -8.887
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | -64.0818 | -64.9542 | -65.7986 | -66.6153 | -67.4049 | -68.1678 | -68.9047
1/4 | -46.1235 | -47.4316 | -48.698 | -49.923 | -51.1073 | -52.2517 | -53.357
1/3 | -28.1873 | -29.9199 | -31.6026 | -33.2331 | -34.8108 | -36.336 | -37.8095
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 38.8567 | 37.0145 | 34.7497 | 32.2243 | 29.5534 | 26.8173 | 24.0707
5/6 | 65.1389 | 64.9835 | 63.8459 | 61.9858 | 59.6173 | 56.9089 | 53.9884
1 | 85.4636 | 87.7392 | 88.5553 | 88.1702 | 86.8395 | 84.7931 | 82.226

## Slide 2
> 2 Lorem ipsum dolor sit amet
> 20 Lorem ipsum dolor sit amet
> 56 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
> 76 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
> 167 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lorem ipsum dolor
> 76 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.