## Slide 1: STUDI KINETIK DAN SIMULASI KONSEPTUAL REAKTOR PRODUKSI BIOAVTUR
Reaksi umum deoksigenasi minyak nabati menjadi alkana disajikan dalam Gambar 1.
Peningkatan konsentrasi LA → meningkatkan laju reaksi → meningkatkan panas hasil reaksi → meningkatkan temperatur reaktor
Batas konsentrasi maksimal
NiMo/alumina : 30%-wt; T = 661 K
Pt/ZIF : 25%-wt; T = 658 K
CHART TITLE
CHART TITLE
I.G.B.N. Makertiharta , Haryo Pandu Winoto, Hanif Muhammad D.U., Prama Pradipta A.
TK4093 Penelitian Teknik Kimia II | Kelompok C2.2021.K.11
PENDAHULUAN
METODOLOGI
HASIL & PEMBAHASAN
KESIMPULAN
Penelitian sebelumnya (Brandão dkk., 2020) mengkaji proses HDO asam laurat menggunakan katalis NiMo/Al2O3. Kinerja dari proses HDO akan bergantung pada kondisi operasi seperti konsentrasi umpan, temperatur, dan waktu tinggal. Sehingga, simulasi reaktor proses HDO asam laurat (LA) menjadi n-dodekana dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi operasi HDO optimal tanpa melebihi batas desain temperatur reaktor.
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
www.che.itb.ac.id
Gambar 1 Skema umum reaksi deoksigenasi trigliserida (Sotelo-Boyas dkk., 2012)
Tujuan Penelitian
Membuat model proses dan menentukan konfigurasi parameter operasi pada reaksi HDO dari asam laurat menjadi bioavtur secara kontinu pada reaktor pipa adiabatik ideal.
Sasaran Penelitian
1. Membuat model matematika simulasi proses HDO asam laurat yang dilakukan dalam reaktor pipa adiabatik ideal dengan menggunakan software python.
2. Mengevaluasi fraksi massa asam laurat umpan maksimum agar temperatur reaktor tidak melebihi batas desain reaktor hydrotreating tipikal.
3. Mengevaluasi kondisi operasi untuk mencapai konversi dan selektivitas HDO optimal.
Tahapan Penelitian
Studi literatur > Pengumpulan data > Pengolahan data dan pemodelan reaksi > Simulasi reaktor menggunakan python
Dasar Permodelan
Menggunakan data yield dan konversi dari eksperimen Brandao, dkk. (2020), dihitung parameter kinetika reaksi mengikuti model reaksi pada Gambar 2.
Gambar 2 Model reaksi HDO asam laurat
Neraca Massa dan Energi
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (1)
 |  | (2)
Variasi Percobaan
Variabel kontrol
      Dimensi reaktor (V = 6 m3, L = 3 m, D = 1,6 m)
      Tekanan = 30 bar
      Rasio H2/LA = 300 v/v
Variabel terikat
Konversi LA (XLA)
Selektivitas HDO (SHDO)
Perolehan dodekana = XLA SHDO
Temperatur reaktor
Variabel bebas
Fraksi massa umpan LA: 5 – 100 %-berat
Temperatur umpan: 280 – 340 oC
LHSV: 1/6 – 1 jam-1
Chart: Fraksi massa LA di umpan (-)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
NiMo, 1 jam | 582.3209 | 593.1305 | 621.0185 | 661.4121 | 717.1812 | 778.5864 | 833.5594 | 881.202 | 923.3453 | 961.3602 | 996.2556
PtZIF, 2 jam | 585.2403 | 599.3128 | 634.6502 | 681.9488 | 739.0978 | 797.0426 | 849.3813 | 895.4002 | 936.3047 | 973.3548 | 1007.5277
        Gambar 3 Profil temperatur keluaran reaktor pada berbagai variasi fraksi massa LA umpan
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | 7.7547 | 5.1375 | 2.6043 | 0.15404 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/4 | 7.7531 | 5.1368 | 2.604 | 0.15395 | -2.2146 | -4.5033 | -6.714
1/3 | 7.7191 | 5.1202 | 2.5961 | 0.15033 | -2.2162 | -4.504 | -6.7143
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 4.1425 | 2.7609 | 1.0623 | -0.83179 | -2.835 | -4.887 | -6.947
5/6 | -0.91668 | -1.0099 | -1.6924 | -2.8085 | -4.2296 | -5.8547 | -7.6069
1 | -7.2682 | -6.1304 | -5.7224 | -5.9149 | -6.5803 | -7.6035 | -8.887
Chart: Temperatur inlet (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593 | 603 | 613
1/6 | -64.0818 | -64.9542 | -65.7986 | -66.6153 | -67.4049 | -68.1678 | -68.9047
1/4 | -46.1235 | -47.4316 | -48.698 | -49.923 | -51.1073 | -52.2517 | -53.357
1/3 | -28.1873 | -29.9199 | -31.6026 | -33.2331 | -34.8108 | -36.336 | -37.8095
1/2 | 6.9664 | 4.6715 | 2.3337 | 0 | -2.3004 | -4.5499 | -6.7386
2/3 | 38.8567 | 37.0145 | 34.7497 | 32.2243 | 29.5534 | 26.8173 | 24.0707
5/6 | 65.1389 | 64.9835 | 63.8459 | 61.9858 | 59.6173 | 56.9089 | 53.9884
1 | 85.4636 | 87.7392 | 88.5553 | 88.1702 | 86.8395 | 84.7931 | 82.226
SARAN
Perolehan dodekana terbesar pada temperatur umpan 553 K dan LHSV 1/6 jam-1
Perolehan dodekana per jam terbesar pada temperatur umpan 573 K dan LHSV 1 jam-1
        Gambar 4 Pengaruh variasi temperatur umpan dan LHSV terhadap (a) total perolehan dodekana dan (b) total perolehan dodekana per jam pada umpan LA 30%-wt
        (a)
        (b)
Model reaksinya dapat menggunakan jalur reaksi yang sesuai dengan mekanisme reaksi yang lebih kompleks, apabila terdapat data kinetika reaksi yang mencukupi.
Komposisi umpan yang digunakan mengikuti komposisi PKO agar hasilnya lebih nyata.
Fraksi massa LA maksimal pada umpan adalah 25%-wt untuk katalis Pt/ZIF dan 30%-wt untuk katalis NiMo/Al2O3
Kondisi operasi untuk mencapai reaksi HDO dengan perolehan dodekana optimal :
- Katalis NiMo/Al2O3
- Temperatur umpan 573 K
- LHSV 1 jam-1
Chart: Temperatur umpan (K)
| 553 | 563 | 573 | 583 | 593
PtZIF, 2 jam, 25% LA | 0.056911 | -1.545 | -3.1994 | -4.8882 | -6.596
NiMo (optimal) | 85.4636 | 87.7392 | 88.5553 | 88.1702 | 86.8395 | 84.7931 | 82.226
Perolehan dodekana per jam terbesar untuk katalis Pt/ZIF diperoleh pada temperatur umpan 553 K
Perolehan dodekana perjam pada katalis Pt/ZIF jauh lebih kecil dibanding menggunakan katalis NiMo/Al2O3
        Gambar 5 Pengaruh variasi temperatur umpan terhadap total perolehan dodekana per jam (baseline : NiMo/Al2O3 30%-wt LA, Tfeed 310 oC; LHSV ½ jam-1
Pengaruh Fraksi Massa LA Umpan terhadap Temperatur Reaktor
Pengaruh Temperatur Umpan dan LHSV terhadap Perolehan Dodekana
Perbandingan Perolehan Dodekana antara Katalis Pt/ZIF dengan NiMo/Al2O3